﻿К зачёту по курсу «Инженерная Экология»

1. Предмет инженерной экологии. Связь и взаимовлияние природы и техногенного общества. Роль сознания и нравственности в управлении ОС .

2. Экологические системы, их виды; устойчивость и развитие экосистем. Саморегуляция экосистем и переход экосистемы в природно-хозяйственный комплекс. Термодинамика экосистем.

3. Биосфера земли. Современные представления о динамических характеристиках и взаимосвязи составляющих элементов экосистем (вещества, энергии, информации). Основные принципы управления экосистемами (динамичность, непрерывность, адaптируемость, согласованность с процессами жизни экосистем). Закон относительной независимости адаптaции.

4. Основы современных научных представлений о методологии управления экосистемами (теорема Пригожина, принцип Ле-Шателье-Брауна, принцип экономии энергии, правило основного обмена, максимизация энергии и информации).

5. Основы управления в области охраны ОС в ФЗ "Об охране ОС",

6. Новые принципы в управлении ОС в ФЗ "О техническом регулировании". Роль технических регламентов и ГОСТов в обеспечении экобезопасности.

7. ОВОС - её роль и место в обеспечении экобезопасности хозяйственной деятельности. Положение об ОВОС.

8. НСТ - наилучшая существующая технология; система технологического нормирования как фактор снижения экологической опасности производств, ход её внедрения в нашем регионе.

9. Мониторинг загрязнения атмосферы и поверхностных водных сред. Средства и системы мониторинга, их виды Метрологические требования.

10. Система стандартов ИСО 14000. Её роль в сохранении окружающей природной среды - ОПС  и обеспечении экобезопасности. ГОСТ Р ИСО 14001-98. Основы функционирования систем управления ОС и её применения на промышленном предприятии.

11. ГОСТ Р ИСО 14004-98. Принципы средства и процедуры управления ос в организации. Самооценка. Семь принципов управления.

12. ГОСТы Р ИСО 14010-98 и 14011-98. Экологический аудит; руководящие указания по его применению, процедуры проведения аудита систем управления ос.

13. ГОСТы Р ИСО 14040-99 и 14041-2000. Оценка жизненного цикла, Принципы, структура, инвентааризационный анализ.

14. ГОСТР ИСО 14123-2000. Безопасность оборудования промышленных производств, влияющая на управление ОС и на здоровье работающих в части опасных веществ, выделяемых оборудованием. Важность учёта этой опасности для территорий России.

15. ГОСТ Р ИСО 14031-2001. Оценивание Экологической эффективности (03Э) предприятия. Цель и порядок выполнения работ. Показатели ОЭ3, их виды (П3У, ПЭФ), их значимость для повышения эффективности управления ос.

16. Инженерные методы и средства защиты атмосферы от вредных выбросов промпредприятий

17. Инженерные методы и средства защиты поверхностных вод и почв от вредных сбросов и отходов промпредприятий. Утилизация и ликвидация отходов производства и потребления. Сквозной, оборотный и циркуляционный техногенные ресурсные ЦИКЛЫ.

18. Экологический паспорт предприятия. Цели его разработки и анализа. Основные разделы и особенности их заполнения.

19. Экологические проблемы и пути их решения при проектировании и эксплуатации полигонов, космодромов и стендовых испытательных  комплексов жрд.

20. Управление уровнем экологической опасности стендовых и стартовых испытательных комплексов. Виды их экологической опасности; методы и средства её снижения .

1. Предмет инженерной экологии. Связь и взаимовлияние природы и техногенного общества. Роль сознания и нравственности в управлении ОС .

Инженерная экология – есть научная дисциплина, изучающая объективные закономерности процессов и средств системного взаимодействия человека, технических средств и природной среды с целью создания безопасных для человека и природы систем "человек – техника – среда". Существуют и другие определения, как например, под инженерной экологией понимается система инженерно-технических мероприятий, направленных на сохранение качества среды в условиях растущего промышленного производства.

Предметом инженерной экологии является система "человек – техника – среда" (ЧТС), ее исследование и оптимизация в стадии проектно-конструкторских разработок сложных эргатических(что-то связанное с машинами)) комплексов. Методологическую основу инженерной экологии представляет системный подход, включающий в спектр своих исследований человеческий фактор оператора, управляющего системой (повышение эффективности, качества труда, сохранение здоровья и трудоспособности, развитие личности и удовлетворение творческих потребностей человека), и проектирование технических средств и охрану окружающей природной среды.

Проблемы инженерной экологии составляют весьма широкий круг вопросов, связанных с развитием гуманизированных, экологичных, эргатических систем. К основным проблемам относятся: анализ процессов совместимости человека, технических средств и экологических систем биосферы и других планетарных систем; анализ проектных и конструкторских задач взаимодействия человека-оператора, технического средства и окружающей природной среды, а также оптимизация распределения функций между элементами системы ЧТС; исследование деятельности человека-оператора и систем управления техническим средством; анализ конструкторских характеристик технических средств, включая комплексы управления и оборудования рабочего места оператора; исследование сложных процессов адаптации человека, управляемой техники и природной среды, а также разработка принципов и методов приспособления конструкции к возможностям человека и к функциям, обеспечивающим экологическую чистоту данного устройства на уровне современных достижений науки и техники. Научные данные инженерной экологии внедряются в практику разработки технических средств в стадии начального проектирования, в процессе которого важное место отводится решению задач взаимной адаптации человека, техники и среды.

Сегодня важно сознавать неразрывную связь природы и общества, которое носит взаимный характер.С одной стороны, природная среда, географические и климатические особенности оказывают значительное воздействие на общественное развитие. Эти факторы могут ускорять или замедлять темп развития стран и народов, влиять на общественное развитие труда.

С другой стороны общество влияет на естественную среду обитания человека. История человечества свидетельствует как о благотворном влиянии деятельности людей на естественную среду обитания, так и о пагубных её последствиях.

Рост масштабов хозяйственной деятельности человека, бурное развитие научно-технической революции усилили отрицательное воздействие на природу, привели к нарушению экологического равновесия на планете.

Возросло потребление в сфере материального производства природных ресурсов. За годы после второй мировой войны было использовано столько минерального сырья, сколько за всю предыдущую историю человечества. Поскольку запасы угля, нефти, газа, железа и других полезных ископаемых не возобновляемы, они будут исчерпаны, по расчётам учёных, через несколько десятилетий. Но даже если и ресурсы, которые постоянно возобновляются, на деле быстро убывают, вырубка леса в мировом масштабе значительно превышает прирост древесины, площадь лесов, дающих земле кислород, уменьшается с каждым годом. В то время как Земля накапливает один сантиметр чернозёма за 300 лет, ныне один сантиметр почвы погибает за три года. Не меньшую опасность представляет собой загрязнение планеты. Мировой океан постоянно загрязняется из-за расширения добычи нефти на морских промыслах. Огромные нефтяные пятна губительны для жизни океана. В океан сбрасываются миллионы тонн фосфора, свинца, радиоактивных отходов. На каждый квадратный километр океанской воды сейчас приходится 17 тонн различных отбросов суши.

Самой уязвимой частью природы стала пресная вода. Сточные воды, пестициды, удобрения, ртуть, мышьяк, свинец и многое другое в огромных количествах попадают в реки и озёра. Сильно загрязнены Дунай, Волга, Рейн, Миссисипи, Великие Американские озёра. По заключению специалистов, в некоторых районах земли 80% всех болезней вызваны недоброкачественной водой.

Загрязнение атмосферного воздуха превзошло все допустимые пределы. Концентрация вредных для здоровья веществ в воздухе превышает медицинские нормы во многих городах в десятки раз. Кислотные дожди, содержащие двуокись серы и окись азота, являющиеся следствием функционирования тепловых электростанций и заводов, несут гибель озёрам и лесам. Авария на Чернобыльской АЭС показала экологическую угрозу, которую создают аварии на атомных электростанциях, они эксплуатируются в 26 странах мира.

Исчезает вокруг городов чистый воздух, реки превращаются в сточные канавы, повсюду груды мусора, свалки, искалеченная природа – такова бросающаяся в глаза картина безумной индустриализации мира.

Человечество пришло к пониманию, что дальнейшее развитие технического прогресса невозможно без оценки влияния новых технологий на экологическую ситуацию.

Природа, не тронутая цивилизацией, должна оставаться резервом, который со временем, когда большая часть земного шара будет служить промышленным, эстетическим и научным целям, станет приобретать все большее значение эталона, критерия, в частности эстетического, в дальнейшем возможно появление и других неизвестных ныне значений этих зон. Поэтому необходим рациональный, научно обоснованный подход к практике расширения областей девственной природы, заповедников, тем более что по мере развития научно-технической революции объем негативных влияний на природные эстетически ценные объекты увеличивается настолько, что культурная деятельность, направленная на компенсацию наносимого ущерба, подчас не справляется со своими задачами.

Вместе с тем существует и разрыв между повышением общего культурного уровня населения и культурой отношений к природе. Поэтому возникает необходимость, во-первых, в создании системы природоохранных мер, во-вторых, научное обоснование и включение в эту систему критериев эстетической оценки природы, в-третьих, развитие системы экологического воспитания, совершенствование всех видов художественного творчества, связанных с природой.

В этих условиях особое значение имеет определение оптимального соотношения первоприроды с культурным ландшафтом. Обоснованная стратегия и планомерная организация во взаимодействиях общества с природной средой – новый этап природопользования. В условиях развитого социализма получают особое значение все формы деятельности по эстетической реконструкции естественной среды. Это прежде всего культура оформления находящихся в производстве и реставрируемых площадей, архитектура рекреационных ландшафтов, увеличение территорий под национальные парки, заповедники, развитие искусства создания садов и парков, малых дендродекорационных форм. Особое значение приобретает совершенствование туризма как формы отдыха широких масс трудящихся.

2. Экологические системы, их виды; устойчивость и развитие экосистем. Саморегуляция экосистем и переход экосистемы в природно-хозяйственный комплекс. Термодинамика экосистем.

1) Продуценты — организмы, поддерживающие свою жизнедеятельность, путем производства из неорганических веществ органические при помощи химической реакции фотосинтеза, для осуществления которой необходим приток световой энергии.

2) Консументы — живые существа, поедающие другие организмы или частицы органичекого вещества и, таким образом, обеспечивающие себя необходимой энергией.

3) Редуценты — организмы, питающиеся останками растений и животных (т.е. органическим веществом) и разлагающие их до простых минеральных веществ, которые могут легко усваиваться продуцентами.

ЭКОСИСТЕМА 1.Взаимосвязанная система живых организмов и окружающей их природной среды, в к-рой происходит циклич. взаимообмен вещества и энергии. Вариант. 2. Э - сообщество живых существ вместе с его физической средой обитания, функционирующее как единое целое. Выделяют микроэкосистемы (напр., ствол гниющего дерева и т. п.), мезоэкосистемы (лес, пруд и т. п) и макро- экосистемы (океан, континент и т. и.).

ЭКОСИСТЕМА МОНОДОМИНАНТНАЯ - экосистема с одним основным видом продуцента, служащим в ней одновременно и доминантом и эдификатором (напр., монокультура).  ЭКОСИСТЕМА ОЛИГОДОМИНАНТНАЯ - экосистема с несколькими основными видами продуцентов и консументов (напр., леса умеренной полосы). В понятие следовало бы включить и редуцентов.  ЭКОСИСТЕМА ПОЛИДОМИНАНТНАЯ - богатая видами экосистема, в которой нет четкого преобладания небольшого числа видов над другими; такая экосистема может быть также названа «бездоминантной» (напр., тропический лес).  ЭКОСИСТЕМА ТЕХНОГЕННАЯ - экосистема, возникшая или значительно измененная под влиянием техногенных факторов (напр., осушенные болота, подтопленные земли, вырубки и т. д.).

Устойчивость системы есть способность противостоять колебаниям среды, сохраняя свою структурно-функциональную целостность. Непосредственные измерения количественно выражаемых характеристик являются более предпочтительными для оценки устойчивости. Экологическая ниша вида, дифференциация экологических ниш и степени их перекрытия, возрастная структура популяций в экосистеме, биоразнообразие, соотношение стратегий размножения популяций в сообществе, продуктивность могут являться такими параметрами. Продуктивность, как конечный результат сложных отношений элементов в системе, предлагается в качестве показателя устойчивости. Стойкость к перенесению неблагоприятных условий зависит от выносливости организмов, их способности размножаться в широком диапазоне условий и усиливается возможностью перестройки цепей питания в богатых сообществах.

Эффективность саморегуляции определяется разнообразием видов и пищевых взаимоотношений между ними. Если снижается численность одного из первичных консументов, то при разнообразии видов хищники переходят к питанию более многочисленными животными, которые раньше были для них второстепенными.Длинные цепи питания часто пересекаются, создавая возможность вариации пищевых отношений в зависимости от урожая растений, численности жертв и пр. Тигры и львы в отсутствие копытных обходятся менее крупными животными и даже растительной пищей.Неразумное вмешательство в природные экосистемы приводит к непредсказуемым и печальным последствиям. В середине ХIХ в. на одной из ферм Австралии выпустили на волю 12 пар завезенных из Европы кроликов. В экосистемах Австралии было недостаточно хищников, способных регулировать их численность, и за 40 лет популяция кроликов разрослась до нескольких сот миллионов особей. Кролики расселились по всему материку, выедая проростки сосны, уничтожая луга и пастбища, подрывая кормовую базу местных травоядных — кенгуру.Проблема восстановления в биоценозах природной саморегуляции особенно важна в наши дни, когда многие виды находятся на грани исчезновения, а природные территории утратили благолепный вид.

Энергетические процессы в экосистемах подчиняются первому и второму началам термодинамики. В соответствии с ними энергия не возникает и не исчезает, она лишь переходит из одной формы в другую (первое начало термодинамики). При этом часть энергии при любых ее превращениях рассеивается (теряется) в виде тепла (второе начало термодинамики). Мерой необратимого рассеивания энергии является энтропия (греч. эн - внутрь, тропе - превращение). Последнюю можно характеризовать и через степень упорядоченности системы. Так, живые организмы и нормально функционирующие экосистемы характеризуются высокой степенью упорядоченности слагающих их элементов. Они сохраняют (поддерживают) определенный уровень энергии и тем самым противостоят энтропии. Мертвый организм характеризуется максимальной неупорядоченностью элементов (структур), в результате чего приходит в равновесие с окружающей его средой (температура его тела выравнивается с температурой среды, составляющие его химические элементы и соединения включаются в процессы круговорота и становятся частью среды). Это значит, что организм как система приходит в состояние полной неупорядоченности, максимальной энтропии. Показатель, противоположный энтропии, носит название негэнтропии. Чем выше организованность системы (упорядоченность), тем значительнее ее негэнтропия. Опасно любое вмешательство в систему, которое ведет к снижению ее негэнтропии, а следовательно, устойчивости и способности противостоять внешним возмущениям Основным свойством нормально функционирующих природных экосистем является способность извлекать негэнтропию из внешней среды (солнечную энергию) и тем самым поддерживать свою высокую упорядоченность.

3. Биосфера земли. Современные представления о динамических характеристиках и взаимосвязи составляющих элементов экосистем (вещества, энергии, информации). Основные принципы управления экосистемами (динамичность, непрерывность, адaптируемость, согласованность с процессами жизни экосистем). Закон относительной независимости адаптaции.

Биосфера – земная оболочка, область существования живого вещества. Она включает в себя не только живые организмы, но и изменённую ими среду обитания (кислород в атмосфере, горные породы органического происхождения и т.п.).

В учении о биосфере выделяют следующие основные подходы:

энергетический (связь биосферных явлений с космическим излучением (прежде всего, излучением Солнца) и радиоактивными процессами в недрах Земли);биогеохимический (роль живого в распределении атомов в биосфере);информационный (принципы организации и управления в живой природе);пространственно-временной (формирование и эволюция различных структур биосферы);ноосферный (глобальные аспекты воздействия человека на окружающую среду).

Современные представления о динамических характеристиках и взаимосвязи составляющих элементов экосистем (вещества, энергии, информации)

Системы, элементы которых взаимосвязаны переносами (потоками) вещества, энергии и информации называются динамическими.

Экологическая система представляет собой любую совокупность живых оpганизмов и сpеды их обитания, взаимосвязанных обменом веществ, энеpгии, и инфоpмации, котоpую можно огpаничить в пpостpанстве и во вpемени по значимым для конкpетного исследования пpинципам.  Изучение пpиpодных экосистем в общем случае производится в стpуктуpном и функциональном аспектах. В стpуктуpном отношении исследуется видовой состав экосистемы: выясняется пеpечень видов микpооpганизмов, pастений и животных, населяющих экосистему, их количественное соотношение. Информация, в экологических системах может пониматься как энергетически слабый сигнал, управляющий системой. Например, он может восприниматься ее организмами в форме закодированного сообщения о возможности многократно более мощных влияний со стороны других организмов, либо факторов среды, вызывающих их ответную реакцию. Так, слабые и совершенно нечувствительные для человека подземные толчки - предвестники более мощного разрушительного землетрясения, воспринимаются многими животными, своевременно покидающими свои норки.

Таким образом, информационная сеть экосистемы состоит из потоков сигналов физико-химической природы и определяет ее кибернетические возможности (кибернетика - искусство управления, гр.). Управление в экосистемах основывается на обратной связи, изображаемой обратной петлей, по которой часть сигналов с выхода системы поступает обратно на ее вход (рис.2). При этом их влияние на управление системой может резко усилится. В природе часто низкоэнергетические сигналы вызывают высокоэнергетические реакции.

В экосистемах формируются сложнейшие цепи и сети причинно-следственных связей, основанные на механизме обратной связи, которые часто образуют замкнутые кольца, именуемые контуром обратной связи. Простейшим примером такого контура служит модель "хищник-жертва" (волки - северные олени). Изобразим графически динамику их численностей (N) в зависимости от времени (t) . На отрезке времени А увеличение численности оленей (NО) вследствие благоприятных условий, прежде всего кормовых, приведет к увеличению численности волков (NВ). Вследствие этого поголовье оленей станет меньше (отрезок В), что ведет к уменьшению популяции хищника (отрезок С). Таким образом, численности "хищника" и "жертвы" взаимозависимы и образуют контур обратной связи:  В этом контуре (NВ) находится в положительной обратной связи от (NО) (отрезки А и С), а (NО) имеет отрицательную обратную связь от (NВ) (отрезок В). В целом контур обратной связи имеет отрицательный знак и средние численности оленей и волков будут постоянными. Это определяет гомеостаз (гомос - одинаковый, стасис - одинаковый, гр.) системы "хищник-жертва". Гомеостазом называется способность организмов или экосистемы поддерживать устойчивое динамическое равновесие в изменяющихся условиях среды.

Подчеркнем, что экологические системы включают контуры отрицательных обратных связей для саморегуляции и поддержания своего гомеостаза. Любая экологическая система является системой откpытой, поскольку она всегда взаимодействует с внешней сpедой: солнечной pадиацией, влагообоpотом на повеpхности и в почво-грунтах, ветpовым пpивносом и выносом матеpиала. Следовательно, любые пpостpанственные огpаничения экосистемы всегда условны. Допустим, нам надо изучить пчелиную семью. Ее можно изучать как таковую, огpаничиваясь объемом улья, обоpудовав его необходимыми датчиками и пpозpачными стенками. Гpаница исследований будет определяться стенками улья. Однако, пpи необходимости оценки источников питания пчелиной семьи, исследования будут опpеделяться дальностью полета пчелы, а сами они включат в себя также геоботанический спектp теppитоpии, охваченной пчелами этой семьи. Следовательно, границы экосистемы в общем случае определяются целями ее исследования. При этом они могут соответствовать смене каких-то природных характеристик - так экосистема аласа может быть принята по границе оконтуривающего его таежного межаласья. В естественных экосистемах обеспечивается состояние динамического постоянства баланса: (pастения « фитофаги « хищники « паpазиты). Тем не менее, колебания численности могут быть значительны. Hапpимеp саpанча или сибирский шелкопряд. Так, в 1999-2000 году в Якутии произошел взрыв численности сибирского шелкопряда. В лесу на лиственницах насчитывалось по 1000-1500 гусениц. Наpушение баланса пpоисходит пpеимущественно под внешним влиянием, в том числе - человека. Hапpимеp из-за завоза в Амеpику евpопейского звеpобоя пpишлось завозить насекомых фитофагов. Подобная ситуация сложилась в Австpалии с кpоликами, в Кpыму с pасселением кабана пpи отсутствии естественных хищников.

Основные принципы управления экосистемами (динамичность, непрерывность, адаптируемость, согласованность с процессами жизни экосистем)

Экосистемный подход представляет собой стратегию комплексного управления земельными, водными и живыми ресурсами, которая обеспечивает их сохранение и устойчивое использование на справедливой основе. "Экосистема" означает динамический комплекс сообществ растений, животных и микроорганизмов, а также их неживой окружающей среды, взаимодействующих как единое функциональное целое". Экосистемный подход требует гибкого адаптивного управления, учитывающего как комплексную и динамическую природу экосистем, так и отсутствие полного понимания механизмов их функционирования. Процессы в экосистемах зачастую носят нелинейный характер, а их результаты нередко бывают отсроченными, в результате чего отсутствие строгих закономерностей может создавать определенную неясность или приводить к неожиданным результатам.

Принцип 1:	Задачи управления земельными, водными и живыми ресурсами определяются обществом.

Принцип 2:	Управление должно быть, по возможности, максимально децентрализованным.

Принцип 3:	Органы управления экосистемами должны учитывать влияние своей деятельности (действительное или возможное) на смежные или любые другие экосистемы.

Принцип 4:	Признавая возможность положительных результатов управления, следует тем не менее понимать функционирование экосистемы и осуществлять управление ею в экономическом контексте. Любая такая программа управления экосистемой должна: a)	устранять диспропорции в структуре рынка, которые отрицательно влияют на биологическое разнообразие; b)	предоставлять стимулы для сохранения биологического разнообразия и устойчивого использования; c)	по мере возможности сосредоточивать все затраты и выгоды внутри самой экосистемы.

Принцип 5:	Одной из первоочередных задач экосистемного подхода является сохранение структуры и функций экосистемы в целях поддержания экосистемных услуг.

Принцип 6:	Управление экосистемами должно осуществляться только в пределах естественного функционирования.

Принцип 7:	Экосистемный подход следует осуществлять в соответствующих пространственных и временных масштабах.

Принцип 8:	Учитывая изменчивость временных характеристик и возможность отсроченных последствий, свойственных экосистемным процессам, цели управления экосистемой должны быть долговременными.

Принцип 9:	При управлении экосистемами необходимо учитывать неизбежность изменений.

Принцип 10:	Экосистемный подход должен обеспечивать достижение надлежащего равновесия между сохранением и использованием биологического разнообразия и их интеграцию.

Принцип 11:Экосистемный подход должен учитывать любые формы соответствующей информации, включая научные данные, а также знания, нововведения и практику коренных и местных общин.

Принцип 12:	К реализации экосистемного подхода должны быть привлечены все заинтересованные группы общества и научные дисциплины.

Закон относительной независимости адаптации : Приспособленность к одному фактору среды, например повышенной влажности, не дает организму такой же приспособленности к другим условиям среды (температуре и т. п.). Эта закономерность называется законом относительной независимости адаптации: высокая адаптированность к одному из экологических факторов не дает такой же степени приспособления к другим условиям жизни.

4. Основы современных научных представлений о методологии управления экосистемами (теорема Пригожина, принцип Ле-Шателье-Брауна, принцип экономии энергии, правило основного обмена, максимизация энергии и информации).

Среди законов природы встречаются обычные в науке законы детерминистского типа, которые жестко регулируют взаимоотношения между компонентами экосистемы, но большинство представляет собой законы как тенденции, которые действуют не во всех случаях. Они напоминают в каком-то´ смысле юридические законы, которые не препятствуют развитию общества, если нарушаются изредка некоторым числом людей, но мешают нормальному развитию, если нарушения становятся массовыми. Есть и законы-афоризмы, которые можно отнести к типу законов как ограничений разнообразия.

Теорема Пригожина. Состояние линейной системы, соответствующее минимальному производству энтропии, стационарно и устойчиво. То есть, в области применимости соотношений Онзагера (в линейной области) система с наложенными на неё граничными условиями (открытая система) эволюционирует к стационарному состоянию, характеризующемуся минимальным производством энтропии. 
     Суть теоремы Пригожина заключается в том, что стационарное состояние, к которому необратимо стремится линейная термодинамическая система, должно отличаться тем, что в нём перенос энтропии в окружающую среду настолько мал, насколько это позволяют наложенные на систему граничные условия. В этом смысле равновесное состояние соответствует тому частному случаю, когда граничные условия допускают бесконечно малое производство энтропии. Иначе говоря, теорема о минимуме производства энтропии отражает своеобразную инерцию системы: если граничные условия мешают системе достичь состояния термодинамического равновесия, она стремится к состоянию, настолько близкому к состоянию равновесия, насколько это ей позволяют обстоятельства, т.е. обмен веществом и энергией с окружающей средой.

Принцип Ле Шателье — Брауна (1884 г.) — если на систему, находящуюся в равновесии, воздействовать извне, изменяя какое-нибудь из условий (температура, давление, концентрация), то равновесие смещается таким образом, чтобы уменьшить изменение. Влияние изменения температуры на положение химического равновесия подчиняется следующим правилам: При повышении температуры химическое равновесие смещается в направлении эндотермической реакции, при понижении температуры - в направлении экзотермической реакции. Влияние давления на положение равновесия подчиняется следующим правилам: При повышении давления равновесие сдвигается в направлении образования веществ (исходных или продуктов) с меньшим объемом; при понижении давления равновесие сдвигается в направлении образования веществ с большим объемом. Влияние концентрации на состояние равновесия подчиняется следующим правилам: При повышении концентрации одного из исходных веществ равновесие сдвигается в направлении образования продуктов реакции; При повышении концентрации одного из продуктов реакции равновесие сдвигается в направлении образования исходных веществ.

ПРИНЦИП ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ , принцип (постулат), согласно к-рому, если в данных условиях возможно существование нескольких форм организации материи и ее движения, не противоречащих законам сохранения и др. принципам отбора, то наибольшие шансы на сохранение стабильности и последующее развитие имеет именно та форма организации, к-рая позволяет утилизировать внешнюю энергию и материю в наибольших количествах и наиболее эффективно (Моисеев, 1988).

Правило ОСНОВНОГО ОБМЕНА ОСНОВНОЙ ОБМЕН — минимальное количество энергии, необходимое для обеспечения нормальной жизнедеятельности в условиях относительного физического и психического покоя. Эта энергия расходуется на процессы клеточного метаболизма, кровообращение, дыхание, выделение, поддержание температуры тела, функционирование жизненно важных нервных центров мозга, постоянную секрецию эндокринных желёз. Закон поверхности Рубнера. Энергетические затраты теплокровного организма пропорциональны площади поверхности тела. Зависимость интенсивности основного обмена от площади поверхности тела была показана немецким физиологом Рубнером для различных животных. Согласно этому правилу, интенсивность основного обмена тесно связана с размерами поверхности тела: у теплокровных организмов, имеющих разные размеры тела, с 1 м2 поверхности рассеивается одинаковое количество тепла. Итак, подведем итог. Основной обмен — это энергозатраты организма в состоянии полного покоя, обеспечивающие функции всех органов и систем и поддержание температуры тела. Суточная потребность человека в энергии зависит от суточных энерготрат, которые складываются из расхода энергии на: 1) основной обмен; 2) усвоение пищи; 3) физическую (нервно–мышечную) деятельность.

Максимизация энергии и информации: наилучшими шансами на самосохранение обладает система, в наибольшей степени способствующая поступлению, выработке и эффективному использованию энергии и информации; максимальное поступление вещества не гарантирует системе успеха в конкурентной борьбе.

Вопрос о том, насколько законы экологии можно переносить на взаимоотношения человека с окружающей средой, остается открытым, так как человек отличается от всех других видов. Например, у большинства видов скорость роста популяции уменьшается с увеличением ее плотности; у человека, наоборот, рост населения в этом случае ускоряется. Стало быть, некоторые регулирующие механизмы природы отсутствуют у человека, и это может служить дополнительным поводом для технологического оптимизма у одних, а для экологических пессимистов свидетельствовать об опасности такой катастрофы, которая невозможна ни для одного иного вида.

5. Основы управления в области охраны ОС в ФЗ "Об охране ОС",

Глава II. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды   К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, относятся:обеспечение проведения федеральной политики в области экологического развития Российской Федерации;разработка и издание федеральных законов и иных нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды и контроль за их применением;разработка, утверждение и обеспечение реализации федеральных программ в области экологического развития Российской Федерации;объявление и установление правового статуса и режима зон экологического бедствия на территории Российской Федерации;координация и реализация мероприятий по охране окружающей среды в зонах экологического бедствия;установление порядка осуществления государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга), формирование государственной системы наблюдений за состоянием окружающей среды и обеспечение функционирования такой системы;установление порядка осуществления государственного контроля в области охраны окружающей среды, в том числе на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, находящихся в ведении Российской Федерации, объектах, способствующих трансграничному загрязнению окружающей среды и оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (федеральный государственный экологический контроль);установление федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в области охраны окружающей среды;обеспечение охраны окружающей среды, в том числе морской среды на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации;установление порядка обращения с радиоактивными отходами и опасными отходами, контроль за обеспечением радиационной безопасности;подготовка и распространение ежегодного государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды;установление требований в области охраны окружающей среды, разработка и утверждение нормативов, государственных стандартов и иных нормативных документов в области охраны окружающей среды;установление порядка определения размера платы за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду;организация и проведение государственной экологической экспертизы;взаимодействие с субъектами Российской Федерации по вопросам охраны окружающей среды;установление порядка ограничения, приостановления и запрещения хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, и их осуществление;предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды;организация и развитие системы экологического образования, формирование экологической культуры;обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды;образование особо охраняемых природных территорий федерального значения, природных объектов всемирного наследия, управление природно-заповедным фондом, ведение Красной книги Российской Федерации;ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и их классификация в зависимости от уровня и объема негативного воздействия на окружающую среду;ведение государственного учета особо охраняемых природных территорий, в том числе природных комплексов и объектов, а также природных ресурсов с учетом их экологической значимости;экономическая оценка воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; экономическая оценка природных и природно-антропогенных объектов; установление порядка лицензирования отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды и его осуществление;осуществление международного сотрудничества Российской Федерации в области охраны окружающей среды;осуществление иных предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации полномочий.

Статья 6. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей средыК полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, относятся: участие в определении основных направлений охраны окружающей среды на территории субъекта Российской Федерации; участие в реализации федеральной политики в области экологического развития Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации;п ринятие законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации в области охраны окружающей среды в соответствии с федеральным законодательством, а также осуществление контроля за их исполнением; право принятия и реализации региональных программ в области охраны окружающей среды;  участие в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга) с правом формирования и обеспечения функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды на территории субъекта Российской Федерации;осуществление государственного контроля в области охраны окружающей среды (государственного экологического контроля) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю; утверждение перечня должностных лиц органов государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих государственный экологический контроль (государственных инспекторов в области охраны окружающей среды субъекта Российской Федерации); установление нормативов качества окружающей среды, содержащих соответствующие требования и нормы не ниже требований и норм, установленных на федеральном уровне; право организации и развития системы экологического образования и формирования экологической культуры на территории субъекта Российской Федерации; обращение в суд с требованием об ограничении, о приостановлении и (или) запрещении в установленном порядке хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды; предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды; ведение учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду, государственный экологический контроль которых осуществляется субъектом Российской Федерации; контроль в установленном федеральным законодательством порядке платы за негативное воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю; ведение Красной книги субъекта Российской Федерации; право образования особо охраняемых природных территорий регионального значения, управление и контроль в области охраны и использования таких территорий; участие в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей среды на территории субъекта Российской Федерации; право организации проведения экономической оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, осуществления экологической паспортизации территории.

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды 1. К вопросам местного значения городских, сельских поселений относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 2. К вопросам местного значения муниципального района относятся: организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды; организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 3. К вопросам местного значения городского округа относятся: организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа; организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 4. В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные настоящим Федеральным законом, исходя из необходимости сохранения единства городского хозяйства могут быть возложены законами соответствующих субъектов Российской Федерации на органы государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. 5. В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге полномочия органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в области охраны окружающей среды определяются законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

Статья 8. Органы исполнительной власти, осуществляющие государственное управление в области охраны окружающей среды 1. Государственное управление в области охраны окружающей среды осуществляется федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом "О Правительстве Российской Федерации". 2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в области охраны окружающей среды, определяются субъектами Российской Федерации.

Статья 9. Разграничение полномочий в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации 1. Разграничение полномочий в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. 2. Соглашения между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче осуществления части полномочий в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, заключаются в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

Статья 10. Управление в области охраны окружающей среды, осуществляемое органами местного самоуправления Управление в области охраны окружающей среды осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

6. Новые принципы в управлении ОС в ФЗ "О техническом регулировании". Роль технических регламентов и ГОСТов в обеспечении экобезопасности.

Информация взята с сайта http://www.kodeks.ru/noframe/LegRFsearch?d&nd=901836556&nh=1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОНО ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

Статья 3.

Пропустив первые две статьи этого закона, сразу переходим к третьей статье закона: «Принципы технического регулирования» Техническое регулирование осуществляется в соответствии с принципами:

- применения единых правил установления требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг;

- соответствия технического регулирования уровню развития национальной экономики, развития материально-технической базы, а также уровню научно-технического развития;

- независимости органов по аккредитации, органов по сертификации от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей;

- единой системы и правил аккредитации;

- единства правил и методов исследований (испытаний) и измерений при проведении процедур обязательной оценки соответствия;

- единства применения требований технических регламентов независимо от видов или особенностей сделок;

- недопустимости ограничения конкуренции при осуществлении аккредитации и сертификации;

- недопустимости совмещения полномочий органа государственного контроля (надзора) и органа по сертификации;

- недопустимости совмещения одним органом полномочий на аккредитацию и сертификацию;

- недопустимости внебюджетного финансирования государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов.

- недопустимости одновременного возложения одних и тех же полномочий на два и более органа государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов (абзац дополнительно включен с 22 мая 2007 года Федеральным законом от 1 мая 2007 года N 65-ФЗ).

Переходя ко второй главе федерального закона «О техническом регулировании» ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ, а конкретно к 6-ой статье, можно отметить следующие цели принятия технических регламентов:

- защита жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;

- охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

- предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей.

Принятие технических регламентов в иных целях не допускается.Таким образом, роль технических регламентов в обеспечении экобезопасности сводиться к защите жизни и здоровья граждан, охране окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений.

(НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!!)

Далее целесообразно просмотреть Статью 7 « Содержание и применение технических регламентов»

1. Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие:

безопасность излучений; биологическую безопасность;взрывобезопасность; механическую безопасность;пожарную безопасность;промышленную безопасность; термическую безопасность; электрическую безопасность;ядерную и радиационную безопасность;электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы приборов и оборудования;единство измерений;другие виды безопасности в целях, соответствующих пункту 1 статьи 6 настоящего Федерального закона (абзац дополнительно включен с 22 мая 2007 года Федеральным законом от 1 мая 2007 года N 65-ФЗ).

2-8 пункт к экологии прямым образом не относятся.9. Технический регламент может содержать специальные требования к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения, применяемые в отдельных местах происхождения продукции, если отсутствие таких требований в силу климатических и географических особенностей приведет к недостижению целей, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего Федерального закона (абзац в редакции, введенной в действие с 22 мая 2007 года Федеральным законом от 1 мая 2007 года N 65-ФЗ, - см. предыдущую редакцию).Технические регламенты устанавливают также минимально необходимые ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры в отношении продукции, происходящей из отдельных стран и (или) мест, в том числе ограничения ввоза, использования, хранения, перевозки, реализации и утилизации, обеспечивающие биологическую безопасность (независимо от способов обеспечения безопасности, использованных изготовителем).Ветеринарно-санитарными и фитосанитарными мерами могут предусматриваться требования к продукции, методам ее обработки и производства, процедурам испытания продукции, инспектирования, подтверждения соответствия, карантинные правила, в том числе требования, связанные с перевозкой животных и растений, необходимых для обеспечения жизни или здоровья животных и растений во время их перевозки материалов, а также методы и процедуры отбора проб, методы исследования и оценки риска и иные содержащиеся в технических регламентах требования.Ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры разрабатываются и применяются на основе научных данных, а также с учетом соответствующих международных стандартов, рекомендаций и других документов международных организаций в целях соблюдения необходимого уровня ветеринарно-санитарной и фитосанитарной защиты, который определяется с учетом степени фактического научно обоснованного риска. При оценке степени риска могут приниматься во внимание положения международных стандартов, рекомендации международных организаций, участником которых является Российская Федерация, распространенность заболеваний и вредителей, а также применяемые поставщиками меры по борьбе с заболеваниями и вредителями, экологические условия, экономические последствия, связанные с возможным причинением вреда, размеры расходов на предотвращение причинения вреда.В случае, если безотлагательное применение ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер необходимо для достижения целей ветеринарно-санитарной и фитосанитарной защиты, а соответствующее научное обоснование является недостаточным или не может быть получено в необходимые сроки, ветеринарно-санитарные или фитосанитарные меры, предусмотренные техническими регламентами в отношении определенных видов продукции, могут быть применены на основе имеющейся информации, в том числе информации, полученной от соответствующих международных организаций, властей иностранных государств, информации о применяемых другими государствами соответствующих мерах или иной информации. До принятия соответствующих технических регламентов в случае, установленном настоящим абзацем, ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры действуют в соответствии с пунктом 5 статьи 46 настоящего Федерального закона.Ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры должны применяться с учетом соответствующих экономических факторов потенциального ущерба от уменьшения объема производства продукции или ее продаж в случае проникновения, закрепления или распространения какого-либо вредителя или заболевания, расходов на борьбу с ними или их ликвидацию, эффективности применения альтернативных мер по ограничению рисков, а также необходимости сведения к минимуму воздействия вредителя или заболевания на окружающую среду, производство и обращение продукции.

7. ОВОС - её роль и место в обеспечении экобезопасности хозяйственной деятельности. Положение об ОВОС.

- вид деятельности по выявлению, анализу и учету  прямых, косвенных и иных последствий воздействия на ОС планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления. Процедура ОВОС предшествует проведению государственной экологической экспертизы и выполняется для предварительной оценки прямого или косвенного воздействия, которое может оказать хозяйственная или иная деятельность на ОС. Организует и обеспечивает ОВОС заказчик проекта, привлекая для этих целей компетентные организации  и специалистов. В полном объеме ОВОС проводится для крупных экологически  опасных объектов (АЭС, нефтеочистительные заводы, тепловые электростанции и т.д. )

Краткое изложение процедуры ОВОС:

Главное и непременное условие ОВОС является одновременность ее проведения с разработкой всех проектных решений.

Процедура ОВОС имеет несколько этапов, результат завершения которых оформляется следующими документами:

а) Уведомление о намерениях (УН);

б) Заявление о воздействии на окружающую среду (ЗВОС);

в) Протокол обсуждения ЗВОС;

г) Заявление об экологических последствиях (ЗЭП).

1 этап. Разработка концепции намечаемой деятельности.

Целью первого этапа проведения ОВОС является информирование общества о намечаемых действиях Заказчика, которые неизбежно приведут к изменению среды обитания людей на конкретной территории. Таким образом, ОВОС начинается, когда Заказчик планируемой деятельности формирует предложение по осуществлению какого-либо проекта или программы. По результатам этого этапа с целью объявления своих намерений по организации того или иного вида деятельности на конкретной территории Заказчиком готовится «Уведомление о намерениях», которое содержит:

(а) предварительный список намерений Заказчика по характеру планируемой деятельности;

(б) перечень реальных и разумных альтернатив рассматриваемому проекту.

Уведомление о намерениях передается в местные органы власти и управления для получения Заказчиком разрешения на проектирование и изыскания.

2 этап. Определение воздействий на окружающую среду.

Целью второго этапа проведения ОВОС является выявление всех возможных воздействий будущего народнохозяйственного объекта или комплекса на окружающую среду с учетом природных условий конкретной территории.

На данном этапе проводится:

а) технологический анализ проектных предложений;

б) обоснование целей, средств и сроков реализации проектных предложений и места размещения предполагаемого производства. Это особенно важно проделать, учитывая существенность неблагоприятных экологических последствий и неопределенность социальных эффектов;

в) определение воздействий на окружающую среду в случае реализации принятых проектных решений;

Требуется информация о:

а) фактическом состоянии окружающей среды;

б) характере и видах воздействия его качественных и количественных оценках (масштаб, интенсивность, глубина, периодичность, продолжительность);

в) источниках воздействия (размерах, пространственных формах и расположении);

г) объектах воздействия.

Готовится:«Заявление о воздействии на окружающую среду (ЗВОС)», которое представляется всем заинтересованным сторонам; органам государственной власти, управления и контроля, общественности и т.д.

Основная цель представления ЗВОС - выявить наиболее значимые последствия реализации намечаемой деятельности с позиций всех заинтересованных сторон для определения направлений дальнейших исследований по ОВОС, а именно:

а) границы проведения ОВОС;б) объекты воздействия;в) прогнозируемые изменения окружающей среды и ее компонентов (вода, воздух, почвы, животный и растительный мир, недра и т.д.).

3 этап. Выявление экологических последствий.

Целью третьего этапа проведения ОВОС является выявление экологических, социальных, экономических и других связанных с ними последствий реализации намечаемой деятельности на данной территории в определенный временной период.Выявление последствий осуществляется с помощью общественных слушаний «Заявления о воздействии на окружающую среду», результаты которых оформляются протоколом. Протокол общественных слушаний является документом, на основании которого производится корректировка проектных решений, а также составляется программа необходимых научно-исследовательских и изыскательских работ.

4 этап. Корректировка проекта.

Целью четвертого этапа проведения ОВОС является осуществление корректировки проектов, прошедших стадию ЗВОС.При этом по выявленным экологически значимым позициям разработчиком прогнозируются изменения окружающей среды, которые произойдут в результате реализации проекта. По результатам прогноза разрабатываются дополнительные меры и мероприятия, направленные на предотвращение отрицательных экологических и других последствий изменений в окружающей среде.

5 этап. Подготовка «Заявления об экологических последствиях»

На данном этапе готовится «Заявление об экологических последствиях» (ЗЭП), представляющее собой документ, содержащий гарантии Заказчика обществу о недопущении отрицательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий в случае реализации проекта.

В ЗЭП приводятся:

1) основные результаты исследований, проведенных в процессе ОВОС и выводы, сделанные на их основе;

2) последствия значимых воздействий на окружающую среду, здоровье населения и условия его жизнедеятельности;

3) обязательства Заказчика по реализации проектных решений, изложенных в документации, в соответствии с требованиями экологической безопасности и мер, гарантирующих выполнение этих обязательств на весь период «жизненного цикла» предприятия.

ЗЭП рассматривается как отчет разработчика проектных материалов о проделанной работе по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности и представляется Заказчиком на государственную экологическую экспертизу в составе проектной документации.

a)Окончательный вариант готовится на основе предварительного варианта материалов с учетом замечаний, предложений и информации, поступившей от участников процесса оценки на стадии обсуждения. В окончательный вариант материалов должны включаться информация об учете поступивших замечаний и предложений, а также протоколы общественных слушаний. Окончательный вариант материалов ОВОС утверждается заказчиком, передается для использования при подготовке обосновывающей документации и в ее составе представляется на Государственную и Общественную экологическую экспертизу.

Для намечаемой инвестиционной деятельности заказчик проводит указанные выше этапы ОВОС на всех стадиях подготовки документации, которая должна представляться на Государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ).

Результатами ОВОС являются:

• информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, альтернативах ее реализации, оценке экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий этого воздействия и их значимости, возможности минимизации воздействий;

• выявление и учет общественных предпочтений при принятии заказчиком решений, касающихся намечаемой деятельности.

Результаты ОВОС документируются в материалах, подготовленных при данной процедуре, и являются частью документации, представляемой на Государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ).

8. НСТ - наилучшая существующая технология; система технологического нормирования как фактор снижения экологической опасности производств, ход её внедрения в нашем регионе.

наилучшая существующая технология - технология, основанная на последних достижениях науки и техники, направленная на снижение негативного воздействия на окружающую среду и имеющая установленный срок практического применения с учетом экономических и социальных факторов;В целом природоресурсное и природоохранительное законодательство Российской Федерации позволяет в границах правового поля осуществлять рациональное природопользование и обеспечивать охрану окружающей среды.

В настоящее время подготовлены законопроекты: новые редакции Лесного и Водного кодексов Российской Федерации, «О плате за негативное воздействие на окружающую среду», «О внесении изменений в Федеральный закон «О животном мире», а также законопроекты по внесению изменений и дополнений в другие законодательные акты, регулирующие указанные отношения, завершается подготовка проекта закона «О недрах». Учитывая необходимость совершенствования законодательной в этой сфере, Комитет Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии разрабатывает в настоящее время два законопроекта, имеющих прямое отношение к развитию стратегии «чистого производства» в Российской Федерации:

проект специального технического регламента «Обеспечение экологической безопасности на основе предотвращения и комплексного уменьшения загрязнений окружающей среды в результате хозяйственной деятельности», который предполагается принять в качестве федерального закона;

проект федерального закона «Об обязательном экологическом страховании».

Первый законопроект направлен на внедрение в России модели технологического нормирования с учетом концепции «наилучших существующих технологий (НСТ)», что не только позволит решить проблему гармонизации российского природоохранного законодательства с международными актами, но и будет способствовать внедрению современных технологий и экономическому стимулированию хозяйственной деятельности предприятий. Сложившаяся в Российской Федерации разрешительная система на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов направлена на выплату экологических платежей за загрязнения окружающей среды на основе сложного и обширного набора зачастую негибких стандартов и норм. Она устанавливает платежи за «право загрязнять окружающую среду» и не создает стимулов по внедрении экологически чистых технологий. В настоящее время в России не существует положительных стимулов, например, субсидий или займов, выдаваемых на осуществление природоохранных мероприятий. Такие инструменты существовали в прошлом, но исчезли в результате упразднения экологических фондов. Хотя федеральный закон «Об охране окружающей среды» предусматривает налоговые и другие льготы «при внедрении наилучших существующих технологий, «нетрадиционных» видов энергии, использовании вторичного сырья и отходов, а также эффективных мер по охране окружающей среды» (ст. 14), но актуализация налогового и административного законодательства применительно к этим позициям не была осуществлена. В современных рыночных условиях для улучшения позиций предприятию требуется добиться максимально возможного сокращения потребления энергетических и других ресурсов, воды и сырья, что приводит к уменьшению вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье населения. В этом случае постепенный переход на НСТ дает ощутимый практический эффект, особенно в условиях постоянного повышения тарифов на электроэнергию, транспортные перевозки и грядущей платы за использование природных ресурсов. Внедрение НСТ может в значительной степени ослабить конфликтную ситуацию с органами власти, которые вынуждены прислушиваться к требованиям населения по созданию нормальных условий жизни. Здесь следует отметить, что разрабатываемый законопроект гармонизирован с нормами международного права, в частности, с Директивой 96/61/ЕС «О комплексном предупреждении и контроле загрязнений» (так называемой IPPC-Директивой). Второй законопроект направлен на создание законодательной базы прямого действия, определяющей участников страхового поля и механизмы возмещения убытков гражданам и юридическим лицам в результате аварийного загрязнения окружающей природной среды. В настоящее время в федеральных законах «Об охране окружающей среды» и «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2003-2005 годы), Экологической доктрине Российской Федерации ответственность и необходимость компенсации убытков от загрязнения окружающей среды определены только декларативно. Здесь следует отметить, что реализация разрабатываемых законопроектов и, соответственно, распространение на предприятиях России методологии технологического нормирования и методологии чистого производства невозможна без практического ознакомления с этими методологиями инженерно-технических специалистов предприятий России и их вовлечение в решение производственных проблем с применением этих методологий. Имеется и проблема обучения / информирования общественности и пользователей об экологических последствиях выбора данного вида НСТ в соответствии с критериями использования наилучшей природоохранной практики.

Проект № 216152-3 ФЗ «О плате за негативное воздействие на окружающую среду». Проблема: правовая база платы за негативное воздействия на окружающую среду четко не сформулирована. Необходимы эффективные экономические меры воздействия на загрязнителей. Предлагается: ввести понятие наилучшей существующей технологии (НСТ) под которой понимается внесенная в государственный реестр НСТ, при реализации которой достигается наименьший уровень воздействия на окружающую среду.Все плательщики подлежат постановке на учет с предоставлением декларации о плате (самостоятельно рассчитанная плата по форме), декларации о применении НСТ и других документов.Ставки платы устанавливаются Правительством РФ. Для плательщиков, осуществляющих свою деятельность в границах особо охраняемых территорий, рекреационных территорий, ставки платы применяются с повышающим коэффициентом 2 и т.п. В качестве мер экономического стимулирования к снижению негативного воздействия применяется механизм снижения суммы платы на основании договора, заключаемого плательщиком с уполномоченным органом на срок от 1 до 7 лет. Законопроект предполагает внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушений. При повышении штрафов за загрязнение окружающей среды может произойти снижение объемов загрязнений.

04/12/2008 МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Министерство природных ресурсов и экологии РФ планирует в течение четырех лет внедрить принципы наилучших существующих технологий (НСТ) в промышленности, когда плата предприятия за загрязнение окружающей среды будет увязана с оборудованием, на котором оно работает, сообщил в четверг глава ведомства Юрий Трутнев. "Этот принцип, по которому пошло большинство европейских стран, предусматривает переход на нормирование негативного воздействия на окружающую среду на базе технологий, отвечающих последним экономически доступным достижениям науки при минимальном уровне воздействия на экологию", - сказал Трутнев на пресс-конференции в РИА Новости. По его мнению, этот подход позволит не просто понуждать предприятия к строительству очистных сооружений, улучшению качества выбросов, но и создает предпосылки для инновационной модернизации российской промышленности. "Мы уверены, что РФ должна переходить на эти принципы, но переход потребует большого времени, так как надо создать совершенно новую для нашей страны законодательную оболочку ", - отметил он. По словам министра, при переходе на НСТ придется адаптировать на российском рынке европейские модели более чем по 6 тысячам видов промышленной продукции. Трутнев также напомнил, что наряду с этими изменениями планируется в шесть раз увеличить к 2014 году в РФ плату за сбросы неочищенных стоков предприятиями.

Просто определения

Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

Природная среда (далее также - природа) - совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов.

Компоненты природной среды - земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле.

Природный объект - естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства.

Природно-антропогенный объект - природный объект, измененный в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение.

Антропогенный объект - объект, созданный человеком для обеспечения его социальных потребностей и не обладающий свойствами природных объектов.

Естественная экологическая система - объективно существующая часть природной среды, которая имеет пространственно - территориальные границы и в которой живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют, как единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществом и энергией.

Природный комплекс - комплекс функционально и естественно связанных между собой природных объектов, объединенных географическими и иными соответствующими признаками.

Природный ландшафт - территория, которая не подверглась изменению в результате хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.

Охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее также - природоохранная деятельность).

Качество окружающей среды - состояние окружающей среды, которое характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными показателями и (или) их совокупностью.

Благоприятная окружающая среда - окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов.

Негативное воздействие на окружающую среду - воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды.

Природные ресурсы - компоненты природной среды, природные объекты и природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность.

Использование природных ресурсов - эксплуатация природных ресурсов, вовлечение их в хозяйственный оборот, в том числе все виды воздействия на них в процессе хозяйственной и иной деятельности.

Загрязнение окружающей среды - поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

Загрязняющее вещество - вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышают установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

Нормативы в области охраны окружающей среды (далее также - природоохранные нормативы) - установленные нормативы качества окружающей среды и нормативы допустимого воздействия на нее, при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие.

Нормативы качества окружающей среды - нормативы, которые установлены в соответствии с физическими, химическими, биологическими и иными показателями для оценки состояния окружающей среды и при соблюдении которых обеспечивается благоприятная окружающая среда.

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду - нормативы, которые установлены в соответствии с показателями воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и при которых соблюдаются нормативы качества окружающей среды.

Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду - нормативы, которые установлены в соответствии с величиной допустимого совокупного воздействия всех источников на окружающую среду и (или) отдельные компоненты природной среды в пределах конкретных территорий и (или) акваторий и при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие.

Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов (далее также - нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов) - нормативы, которые установлены для субъектов хозяйственной и иной деятельности в соответствии с показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду от стационарных, передвижных и иных источников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды.

Технологический норматив - норматив допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, который устанавливается для стационарных, передвижных и иных источников, технологических процессов, оборудования и отражает допустимую массу выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов в окружающую среду в расчете на единицу выпускаемой продукции.

Нормативы предельно допустимых концентраций химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов (далее также - нормативы предельно допустимых концентраций) - нормативы, которые установлены в соответствии с показателями предельно допустимого содержания химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов в окружающей среде и несоблюдение которых может привести к загрязнению окружающей среды, деградации естественных экологических систем.

Нормативы допустимых физических воздействий - нормативы, которые установлены в соответствии с уровнями допустимого воздействия физических факторов на окружающую среду и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды.

Лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов (далее также - лимиты на выбросы и сбросы) - ограничения выбросов и сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в окружающую среду, установленные на период проведения мероприятий по охране окружающей среды, в том числе внедрения наилучших существующих технологий, в целях достижения нормативов в области охраны окружающей среды.

Оценка воздействия на окружающую среду - вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления.

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) - комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.

Государственный мониторинг окружающей среды (государственный экологический мониторинг) - мониторинг окружающей среды, осуществляемый органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Контроль в области охраны окружающей среды (экологический контроль) - система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей среды.

Требования в области охраны окружающей среды (далее также - природоохранные требования) - предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, природоохранными нормативами, государственными стандартами и иными нормативными документами в области охраны окружающей среды.

Экологический аудит - независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой деятельности.

Наилучшая существующая технология - технология, основанная на последних достижениях науки и техники, направленная на снижение негативного воздействия на окружающую среду и имеющая установленный срок практического применения с учетом экономических и социальных факторов.

Вред окружающей среде - негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов.

Экологический риск - вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

Экологическая безопасность - состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.

ФЗ о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Промышленная безопасность опасных производственных объектов (далее - промышленная безопасность) - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

Авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.

ФЗ об отходах производства и потребления.

Отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

Опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

Обращение с отходами - деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.Размещение отходов - хранение и захоронение отходов.

Хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования.

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду.

Использование отходов - применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.

Обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду.

Объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое).

Трансграничное перемещение отходов - перемещение отходов с территории, находящейся под юрисдикцией одного государства, на территорию (через территорию), находящуюся под юрисдикцией другого государства, или в район, не находящийся под юрисдикцией какого-либо государства, при условии, что такое перемещение отходов затрагивает интересы не менее чем двух государств.

Лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории.

Норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции.

Паспорт опасных отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе.Вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.Лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий.

9. Мониторинг загрязнения атмосферы и поверхностных водных сред. Средства и системы мониторинга, их виды Метрологические требования.

Мониторинг загрязнения атмосферы и поверхностных водных сред. Средства и системы мониторинга. Метрологические требования.

Мониторингом окружающей среды называют регулярные, выполняемые по заданной программе наблюдения природных сред, природных ресурсов, растительного и животного мира, позволяющие выделить их состояния и происходящие в них процессы под влиянием антропогенной деятельности.( Мониторинг окружающей природной среды - система регулярных длительных наблюдений в пространстве и времени за состоянием окружающей природной среды и предупреждение о создающихся критических ситуациях, вредных и опасных для здоровья людей и других живых организмов. Различают базовый, глобальный, региональный и импактный мониторинги.)

Под экологическим мониторингом следует понимать организованный мониторинг окружающей природной среды, при котором, во-первых, обеспечивается постоянная оценка экологических условий среды обитания человека и биологических объектов (растений, животных, микроорганизмов и т. д.), а также оценка состояния и функциональной ценности экосистем, во-вторых, создаются условия для определения корректирующих воздействий в тех случаях, когда целевые показатели экологических условий не достигаются.

Система экологического мониторинга должна накапливать, систематизировать и анализировать информацию: о состоянии окружающей среды; о причинах наблюдаемых и вероятных изменений состояния (т.e., об источниках и факторах воздействия); о допустимости изменений и нагрузок на среду в целом; о существующих резервах биосферы. Таким образом, в систему экологического мониторинга входят наблюдения за состоянием элементов биосферы и наблюдения за источниками и факторами антропогенного воздействия.

Мониторинг включает три основных направления деятельности: наблюдения за факторами воздействия и состоянием среды; оценку фактического состояния среды; прогноз состояния окружающей природной среды и оценку прогнозируемого состояния.

Следует принять во внимание, что сама система мониторинга не включает деятельность по управлению качеством среды, но является источником необходимой для принятия экологически значимых решений информации.

Система мониторинга реализуется на нескольких уровнях, которым соответствуют специально разработанные программы: импактном (изучение сильных воздействий в локальном масштабе);региональном (проявление проблем миграции и трансформации загрязняющих веществ, совместного воздействия различных факторов, характерных для экономики региона); фоновом (на базе биосферных заповедников, где исключена всякая хозяйственная деятельность)

При разработке проекта экологического мониторинга необходима следующая информация: источники поступления загрязняющих веществ в окружающую природную среду — выбросы загрязняющих веществ в атмосферу промышленными, энергетическими, транспортными и другими объектами; сбросы сточных вод в водные объекты; поверхностные смывы загрязняющих и биогенных веществ в поверхностные воды суши и моря; внесение на земную поверхность и (или) в почвенный слой загрязняющих и биогенных веществ вместе с удобрениями и ядохимикатами при сельскохозяйственной деятельности; места захоронения и складирования промышленных и коммунальных отходов; техногенные аварии, приводящие к выбросу в атмосферу опасных веществ и (или) разливу жидких загрязняющих и опасных веществ и т. д.; переносы загрязняющих веществ — процессы атмосферного переноса; процессы переноса и миграции в водной среде; процессы ландшафтно-геохимического перераспределения загрязняющих веществ — миграция загрязняющих веществ по почвенному профилю до уровня грунтовых вод; миграция загрязняющих веществ по ландшафтно-геохимическому сопряжению с учетом геохимических барьеров и биохимических круговоротов; биохимический круговорот и т. д.; данные о состоянии антропогенных источников эмиссии — мощность источника эмиссии и месторасположение его, гидродинамические условия поступления эмиссии в окружающую среду.

В зоне влияния источников эмиссии организуется систематическое наблюдение за следующими объектами и параметрами окружающей природной среды. Атмосфера: химический и радионуклидный состав газовой и аэрозольной фазы воздушной сферы; твердые и жидкие осадки (снег, дождь) и их химический и радионуклидный состав; тепловое и влажностное загрязнение атмосферы. Гидросфера: химический и радионуклидный состав среды поверхностных вод (реки, озера, водохранилища и т. д.), грунтовых вод, взвесей и данных отложений в природных водостоках и водоемах; тепловое загрязнение поверхностных и грунтовых вод. Почва: химический и радионуклидный состав деятельного слоя почвы. Биота: химическое и радиоактивное загрязнение сельскохозяйственных угодий, растительного покрова, почвенных зооценозов, наземных сообществ, домашних и диких животных, птиц, насекомых, водных растений, планктона, рыб.Урбанизованная среда: химический и радиационный фон воздушной среды населенных пунктов; химический и радионуклидный состав продуктов питания, питьевой воды и т. д. Население: характерные демографические параметры (численность и плотность населения, рождаемость и смертность, возрастной состав, заболеваемость, уровень врожденных уродств и аномалий); социально-экономические факторы.	Системы мониторинга природных сред и экосистем включают в себя средства наблюдения: экологического качества воздушной среды, экологического состояния поверхностных вод и водных экосистем, экологического состояния геологической среды и наземных экосистем.

Широкое использование ресурсов поверхностных вод в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства, развитие хозяйственно-бытового водоснабжения, воздействие глобальных потоков загрязняющих веществ обусловили многообразие антропогенных нагрузок на водные объекты. Всё это обусловило необходимость изучения, оценки и прогноза качества поверхностных вод - одного из важнейших стратегических ресурсов республики. Указанные задачи решает система мониторинга поверхностных вод на основе ряда законодательных и нормативных актов.

Мониторинг поверхностных вод – система регулярных наблюдений за гидрологическими, гидрохимическими и гидробиологическими показателями состояния поверхностных вод, обеспечивающая сбор, передачу и обработку полученной информации в целях своевременного выявления негативных процессов, прогнозирования их развития, предотвращения вредных последствий и определения степени эффективности мероприятий, направленных на рациональное использование и охрану поверхностных вод.

(Под мониторингом водных ресурсов понимается система непрерывного (текущего) и комплексного отслеживания состояния водных ресурсов, контроля и учета количественных и качественных характеристик во времени, взаимообусловленного воздействия и изменения потребительских свойств, а также система прогноза сохранения и развития в разных режимах использования. Элементы этой системы давно существуют в министерствах и ведомствах природно-ресурсного комплекса. Систематические наблюдения за состоянием недр и водного фонда осуществляются МПР России и Росгидрометом. На территории РФ развернута система государственного мониторинга геологической среды (ГМГС), которая контролирует также блок «подземные воды». Система ГМГС включает около 15 тыс. наблюдательных пунктов, которые размещены практически во всех регионах страны.Основные задачи ГМГС: управление структурой на региональном уровне, обеспечение информацией о текущем состоянии геологической среды (включая подземные воды) и о прогнозах ее изменения под влия­нием природных и техногенных факторов, ведение специализиро­ванного банка данных. Важным элементом системы является Госу­дарственный банк цифровой геологической информации (ГБЦГИ).Государственный мониторинг водных объектов (Росгидромет ведет наблюдения на 4 тыс. пунктах - на реках, озерах и водохранилищах) включает поверхностные воды суши, морей, водохозяйственные системы и сооружения (в том числе водохранилища).Объектом мониторинга окружающей природной среды является оценка ее качества и уровня загрязнения как необходимого условия для принятия научно обоснованных решений об эффективности природоохранных мер. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» (1991) организационной структурой, обеспечивающей осуществление мониторинга, стала Государственная служба наблюдения за состоянием окружающей природной среды (ГСН) Росгидромета. Служба состоит из ряда систем, в том числе наблюдения за загрязнением морской среды (602 пункта наблюдения), наблюдения за загрязнением поверхностных вод (120 объектов наблюдения за гидробиологическими показателями, 1132 объекта наблюдения за гидрохимическими показателями).

Объектом мониторинга являются поверхностные воды, представленные совокупностью рек, озёр, водохранилищ, каналов и др. водных объектов. Основная цель мониторинга поверхностных вод - наблюдение за качеством поверхностных вод, оценка, прогноз и выявление тенденций изменения состояния водных экосистем для обеспечения всех уровней управления достоверной экологической информацией, определения стратегии природопользования и принятия оперативных управленческих решений по рациональному использованию водных ресурсов и предупреждению ситуаций, угрожающих здоровью населения и окружающей среде.

Необходимая информация, полученная в системе мониторинга поверхностных вод представляется в виде: абсолютных значений содержания гидрохимических ингредиентов (средние, максимальные, минимальные - так называемые предельные значения); списка таксономического состава и количественных параметров сообществ гидробионтов; приведенных к нормативным значениям (доли ПДК);комплексных оценок (например, индекс загрязнения поверхностных вод – ИЗВ, гидробиологические индексы).

Информацию по мониторингу поверхностных вод используют: исполнительные и распорядительные органы – для получения информации о состоянии поверхностных вод, разработки стратегии и тактики природоохранной деятельности, контроля эффективности природоохранных мероприятий;органы Минздрава – для обоснования и разработки мероприятий, направленных на уменьшение, устранение и предупреждение вредного воздействия загрязненных поверхностных вод на здоровье человека;проектно-строительные организации – для проведения экологической экспертизы проектов и составления экологических паспортов предприятий;субъекты хозяйствования – для разработки норм предельно-допустимых сбросов (ПДС);научно-исследовательские учреждения – для использования мониторинговой информации как фактологической основы при проведении научно-исследовательских работ;общественные организации и средства массовой информации - для информирования населения о состоянии водных объектов на территории республики;международные организации и управленческие органы сопредельных стран – для изучения и мониторинга состояния поверхностных вод на трансграничных участках водных объектов и определения нагрузок загрязняющих веществ на нижерасположенные участки водотоков, водохранилища соответствующих водных бассейнов.Оценка качества поверхностных вод по результатам гидробиологического мониторинга проводится с помощью методов биоиндикации, основывающихся на изучении структуры гидробиоценозов и их отдельных компонентов. В системе гидробиологического мониторинга фактически для всех сообществ определяются такие показатели, как: таксономический состав, включая виды–индикаторы, численность и биомасса сообществ, доминирующих групп и массовых видов гидробионтов. Для биоиндикации поверхностных вод с помощью планктонных сообществ и водорослей обрастания используется метод сапробиологического анализа Пантле и Букка в модификации Сладечека. Оценка качества среды посредством анализа донных сообществ производится с использованием общепринятых методов биотических индексов (по видовому разнообразию и показательным значениям таксонов) и Гуднайта - Уитлея (по относительной численности олигохет). Общая оценка класса качества поверхностных вод и донных отложений в каждом конкретном случае дается по совокупности гидробиологических показателей с учетом экологических особенностей водных гидробиоценозов.

Мониторинг атмосферного воздуха

Мониторинг атмосферного воздуха - в РФ - система наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, его загрязнением и за происходящими в нем природными явлениями, а также оценка и прогноз состояния атмосферного воздуха, его загрязнения.

Согласно  Закона «Об охране атмосферного воздуха» РФ, государственный мониторинг атмосферного воздуха осуществляется специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

Основная цель мониторинга атмосферного воздуха - наблюдение за качеством воздушного бассейна, оценка, прогноз и выявление тенденций изменения состояния атмосферы для предупреждения негативных ситуаций, угрожающих здоровью людей и окружающей среде.

В соответствии с рекомендациями для критериев качества атмосферного воздуха, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения для Европы, к загрязняющим веществам, вызывающим особую тревогу, относятся: оксид углерода, озон, диоксид азота, диоксид серы, взвешенные вещества, свинец и кадмий.

Во всех городах определяются концентрации основных загрязняющих веществ (суммарные твердые частицы, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота). Измеряются также концентрации приоритетных специфических загрязняющих веществ: формальдегида, аммиака, фенола, сероводорода, сероуглерода. При выборе приоритетного перечня специфических веществ учитывались, прежде всего, выбросы каждого вещества, размеры города, предельно допустимые концентрации, коэффициенты рассеивания. Во всех контролируемых городах определяется содержание в воздухе свинца и кадмия, бенз/а/пирена, летучих органических соединений. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения проводятся регулярные наблюдения за концентрациями мелкодисперсных частиц РМ-10.

Регулярно определяется кислотность атмосферных осадков, компоненты основного солевого состава и содержание в них тяжелых металлов. В районах с отсутствием или ограниченным числом станций, но характеризующихся значительными объемами выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных источников, в годы с устойчивым снежным покровом проводится режимная снегомерная съемка.Мониторинг атмосферного воздуха - это наблюдение за загрязнением, комплексная оценка и прогноз его состояния, а также обеспечение органами государственной и местной властей организацией контроль и информирования населения текущей экстремальной информацией по загрязнению атмосферного воздуха. Составная часть мониторинга атмосферного воздуха, осуществляемая органами местной власти и Федеральными службами России по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. РОСГИДРОМЕТ осуществляет мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды, обеспечивает участие РФ в глобальной системе мониторинга окружающей среды. Действуют стационарные, передвижные и подфакельные посты наблюдения за качеством атмосферного воздуха. Посты ориентированы на выбросы от конкретных предприятий, существенно влияющих на загрязнение окружающей среды. Измерение РОСГИДРОМЕТА это систематические и регулярные наблюдения, которые проводятся по одним и тем же точкам и по одной методике в течение многих лет. Сеть постов редка. В субъектах РФ 10-30 постов. Структура управления РОСГИДРОМЕТА: Росгидромет - Управление по гидролометеорологии и мониторингу окружающей среды - центры мониторинга(лаборатории) - посты наблюдений. Предоставление информации в системе РОСГИДРОМЕТА коммерционализировалось - публикуются справочники и ежегодники. Государственная сеть наблюдений - Федеральной службы Росгидромета (по данным 2003 года) имеет регулярные проверки в 258 городах - наблюдение за атмосферой - на 689 стационарных постах, определяют от 5 до 25 загрязняющих веществ(радиоактивность, пыль,ПАУ,бенз(а)пирен, тяжелые металлы, озон, органические вещества, формальдегид, оксиды азота, плавиковую кислоту, акролеин, оксид углерода(II), аммиак, фосфин и т . д.).

10. Система стандартов ИСО 14000. Её роль в сохранении окружающей природной среды - ОПС  и обеспечении экобезопасности. ГОСТ Р ИСО 14001-98. Основы функционирования систем управления ОС и её применения на промышленном предприятии.

ISO 14000 – международный стандарт по созданию системы экологического менеджмента. Система экологического менеджмента применяется как часть общей системы административного управления предприятием. Она предусматривает организационную структуру, систему планирования и контроля, методы управления ресурсами, которые необходимы для эффективной реализации экологической политики и четкого соблюдения современных требований экологии производства.

Серия международных стандартов ISO 14000 отражает опыт организаций-лидеров в области экологического менеджмента, представляет собой формализованное описание подходов к организации эффективной природоохранной деятельности компаний. Основным предметом ISO 14000 является система управления окружающей средой (СУОС) – часть общей системы административного управления, которая включает в себя организационную структуру, планирование, ответственность, методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, реализации, анализа и поддержания экологической политики. Система управления окружающей средой обеспечивает порядок и последовательность решения организациями своих экологических вопросов через размещение ресурсов, распределение обязанностей и постоянную оценку методов, процедур и процессов. Подходы СУОС предусматривают, прежде всего, использование организационных и малозатратных мероприятий, что особенно актуально в современных российских условиях. Управление окружающей средой охватывает весь диапазон проблем, включая проблемы, касающиеся стратегии и конкурентоспособности.

Центральным документом серии ISO 14000 считается стандарт ИСО 14001 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению» (соответствующий национальный стандарт РФ: ГОСТ Р ИСО 14001). Соответствие требованиям данного стандарта ISO является предметом формальной сертификации. Стандарт ИСО 14001 устанавливает требования к системе управления окружающей средой в целях оказания помощи организации в определении целевых показателей с учётом требований законов и данных о значительных воздействиях на окружающую среду. Он применим к тем экологическим аспектам, которые организация может контролировать и на которые она предположительно может оказывать влияние. Стандарт ИСО 14001-98 разработан так, чтобы его можно было применить к организациям всех типов и размеров с учетом различных географических, культурных и социальных условий. Общая цель этого стандарта заключается в том, чтобы поддержать меры по охране окружающей среды и предотвращению ее загрязнения при сохранении баланса с социально-экономическими потребностями.

Рисунок 1. Модель системы управления окружающей средой

согласно данному стандарту

11. ГОСТ Р ИСО 14004-98. Принципы средства и процедуры управления ос в организации. Самооценка. Семь принципов управления.

Основная цель настоящего стандарта заключается в том, чтобы оказать помощь организациям, внедряющим или улучшающим систему управления окружающей средой. Она согласуется с концепцией устойчивого развития и является совместимой с различными культурными, социальными и организационными рамками.

Управление окружающей средой является неотъемлемой частью общей системы административного управления организации. Разработка системы управления окружающей средой - процесс постоянный и взаимосвязанный. Структура, ответственность, методы, процедуры, процессы и ресурсы для реализации экологической политики и достижения целевых и плановых экологических показателей могут быть скоординированы с работами в других областях (например, в области операций, финансов, качества, гигиены труда и безопасности).

Основные принципы для руководящего состава, занимающегося реализацией или усовершенствованием системы управления окружающей средой, включают в себя, но не ограничиваются этим, следующее: - признание того факта, что управление окружающей средой входит в число высших общих приоритетов; - установление и поддерживание связи между внутренними и внешними заинтересованными сторонами;- определение требований законодательных актов и экологических аспектов, связанных с деятельностью организации, ее продукцией и услугами; - формулирование обязательств со стороны руководства и служащих по охране окружающей среды с четким установлением подотчетности и ответственности; - поощрение планирования охраны окружающей среды на протяжении жизненного цикла продукции или процесса;- установление процесса достижения запланированных уровней эффективности;- обеспечение необходимых и достаточных ресурсов, включая обучение, для достижения запланированных уровней эффективности на постоянной основе;- оценка экологической эффективности, исходя из экологической политики организации, ее целевых и плановых экологических показателей, а также стремление к улучшению там, где это уместно;- разработка управленческого процесса для проведения аудита и анализа системы управления окружающей средой и выявления возможностей улучшения системы и, в результате, повышения экологической эффективности;- поощрение подрядчиков и поставщиков к разработке системы управления окружающей средой.

Организации следует внедрять эффективную систему управления окружающей средой, с тем чтобы помочь защитить здоровье людей и окружающую среду от потенциальных воздействий своей деятельности, продукции или услуг, а также чтобы участвовать в сохранении и улучшении качества окружающей среды.

От введения системы управления окружающей средой можно получить экономические выгоды. Их следует идентифицировать, с тем чтобы продемонстрировать заинтересованным сторонам, особенно акционерам, значение надежного управления окружающей средой для организации. Это также дает организации возможность связать экологические целевые и плановые показатели с конкретными финансовыми результатами и таким образом гарантировать, что ресурсы направлены туда, где они принесут наибольшую пользу и с финансовой, и с экологической точек зрения.

Система управления окружающей средой (environmental management system) - часть обшей системы административного управления, которая включает в себя организационную структуру, планирование, ответственность, методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, реализации, анализа и поддерживания экологической политики.

Модель системы управления окружающей средой (см. рисунок 1) отражает упрощенную точку зрения организации, которая признает принципы, приведенные ниже. Принцип 1. Обязательства и политикаОрганизация должна определить свою экологическую политику и принять на себя обязательства в отношении системы управления окружающей средой. Принцип 2. ПланированиеОрганизация должна сформулировать план реализации своей экологической политики. Принцип 3. РеализацияС целью эффективной реализации организация должна создать возможности и механизмы поддержки, необходимые для осуществления своей экологической политики и достижения целевых и плановых экологических показателей.Принцип 4. Измерение и оценивание Организация должна измерять, контролировать и оценивать свою экологическую эффективность.

Принцип 5. Анализ и улучшение Организация должна анализировать и постоянно улучшать свою систему управления окружающей средой с целью повышения своей общей экологической эффективности.

С учетом всего вышесказанного система управления окружающей средой скорее всего видится как организационная структура, которая должна постоянно контролироваться и периодически анализироваться, с тем чтобы обеспечить эффективное направление экологической деятельности организации в зависимости от изменяющихся внутренних и внешних факторов. Каждый служащий организации должен нести ответственность за улучшения в области охраны окружающей среды. В рамках общего планирования своей деятельности организация должна разработать программу управления окружающей средой, направленную на достижение всех своих целевых экологических показателей. Чтобы быть наиболее эффективным, планирование мероприятий по управлению окружающей средой должно быть включено в стратегический план организации. Программы управления окружающей средой должны отражать сроки, ресурсы и ответственность за достижение целевых и плановых экологических показателей организации. В рамках структуры, предусмотренной при планировании мероприятий по управлению окружающей средой, программа управления окружающей средой предписывает конкретные действия в порядке их приоритета для организации. Эти действия могут относиться к отдельным процессам, проектам, продукции, услугам, местам или к объектам, расположенным в этих местах.

Программы управления окружающей средой оказывают организации помощь в повышении ее экологической эффективности. Чтобы отражать изменения в целевых и плановых экологических показателях организации, они должны быть динамичными и регулярно пересматриваемыми.

Некоторые вопросы относительно программ(ы) управления окружающей средой, подлежащие рассмотрению: 1 Каков процесс, используемый организацией для разработки программ(ы) управления окружающей средой? 2 Вовлечены ли в процесс планирования мероприятий по управлению окружающей средой все ответственные стороны? 3 Разработан ли процесс периодического анализа программы? 4 Как в этих программах решаются вопросы ресурсов, ответственности, сроков и приоритетов? 5 Как в программах управления окружающей средой сказываются экологическая политика и деятельность по общему планированию?6 Как контролируются и пересматриваются программы управления окружающей средой?

7 ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ: 1. Ориентация на потребителя 2. Обязательное лидерство руководителя 3. Вовлечение работников 4. Процессный подход 5.Системный подход 6. Постоянное улучшение 7. Принимать решение только на основе фактов

12. ГОСТы Р ИСО 14010-98 и 14011-98. Экологический аудит; руководящие указания по его применению, процедуры проведения аудита систем управления ос.

ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 21 октября 1998 г.! 378.

Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта

ИСО 14010 - 96 "Руководящие указания по экологическому аудиту. Основные принципы".

Дата введения 1999 - 04 – 01 Экологический аудит является важным средством проверки экологической эффективности и оказания помощи в ее повышении. Настоящий стандарт служит руководством для организаций, аудиторов и их клиентов по основным принципам, общим для любого аудита. В нем приведены определения экологического аудита и связанных с ним терминов, а также основные принципы экологического аудита. Настоящий стандарт содержит основные принципы проведения экологического аудита,

применимые ко всем типам такого аудита. Всякая деятельность, определяемая как экологический аудит в соответствии с данным стандартом, должна удовлетворятьсодержащимся в нем рекомендациям.

Экологический аудит (environmental audit) - систематический документально оформленный процесс проверки объективно получаемых и оцениваемых аудиторских данных, с тем чтобы определить, соответствуют ли критериям аудита определенные виды экологической деятельности, события, условия, системы административного управления или информация об этих объектах, а также сообщение результатов, полученных в ходе этого процесса, клиенту.

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ АУДИТУ

Экологический аудит должен быть направлен на четко определенный и документально

оформленный объект. Сторона (или стороны), ответственная за этот объект, также должна быть четко идентифицирована и зарегистрирована документально.

Аудит следует проводить только тогда, когда после консультаций с клиентом ведущий

аудитор сочтет, что:- собрана достаточная и надлежащая информация об объекте аудита;- имеются достаточные ресурсы, чтобы обеспечивать процесс аудита;- имеет место адекватное сотрудничество со стороны проверяемой организации.

Цели и объем

Аудит должен основываться на целях, поставленных клиентом. Объем аудита определяется ведущим аудитором при консультации с клиентом для достижения этих целей. Объем характеризуется глубиной и границами аудита.

ГОСТ Р ИСО 14011-98

ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 21

октября 1998 г.! 378.

3Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандартаИСО 14011 - 96 "Руководящие указания по экологическому аудиту. Процедуры аудита.Проведение аудита систем управления окружающей средой".

Дата введения 1999 - 04 - 01

У разного рода организаций может возникнуть необходимость продемонстрировать своюответственность за состояние окружающей среды. В качестве одного из путей удовлетворенияэтой необходимости были выдвинуты концепция систем управления окружающей средой исвязанная с ними практика проведения экологических аудитов. Эти системы предназначены длятого, чтобы помочь организации установить и постоянно выполнять требования, касающиеся ее

экологической политики и целей, требования стандартов и другие требования.Настоящий стандарт содержит процедуры проведения аудита систем управленияокружающей средой. Он предназначен для организаций любого типа и масштаба, которые используют систему управления окружающей средой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает процедуры аудита, обеспечивающие планирование и проведение аудита системы управления окружающей средой, для определения ее соответствиякритериям аудита системы управления окружающей средой.

Аудит системы управления окружающей средой (environmental management system audit) - систематический документально оформленный процесс проверки объективно получаемых и оцениваемых аудиторских данных для определения соответствия системы управления окружающей средой, принятой в данной организации, критериям аудита такойсистемы, а также для сообщения результатов, полученных в ходе этого процесса, клиенту.

Цели аудита

Аудит системы управления окружающей средой должен преследовать определенные

цели; ниже приведены примеры типичных целей аудита:

а) определить соответствие системы управления окружающей средой проверяемой

организации критериям аудита системы управления окружающей средой;б) определить, внедрена ли и поддерживается ли система управления окружающей средой проверяемой организации должным образом; в) идентифицировать области для потенциального улучшения системы управления окружающей средой проверяемой организации; г) оценить способность процесса внутреннего анализа со стороны руководства обеспечить постоянную пригодность и эффективность системы управления окружающей средой;д) провести оценку системы управления окружающей средой в организации, у которой

есть намерения установить контрактные отношения, например, с потенциальным поставщиком или партнером по совместному предприятию.

13. ГОСТы Р ИСО 14040-99 и 14041-2000. Оценка жизненного цикла, Принципы, структура, инвентаризационный анализ.

Настоящий стандарт рассматривает две фазы оценки жизненного цикла (ОЖЦ) — цель и область исследования, а также инвентаризационный анализ жизненного цикла (ИАЖЦ), как установлено в ГОСТ Р ИСО 14040.

Цель и область исследования устанавливают, для чего выполняется ОЖЦ (включая целевое использование результатов), и описывают систему и категории данных, подлежащие исследованию. Назначение, область исследования и целевое использование результатов исследования будет влиять на направление и глубину исследования, географическую протяженность, временные рамки проведения исследования, а также качество данных.

Инвентаризационный анализ жизненного цикла (ИАЖЦ) включает сбор данных, необходимых для исследования, а также инвентаризацию данных входных и выходных потоков.

Данные ИАЖЦ определяют цель и область исследования, а также необходимость сбора дополнительных данных. Поскольку ИАЖЦ — это сбор и анализ данных входных и выходных потоков, а не оценка воздействий на окружающую среду, связанных с этими данными

Настоящий стандарт может быть использован для:- оказания помощи организациям в реализации системного подхода к взаимосвязанным продукционным системам;- формулирования цели и области исследования, описания и моделирования анализируемых систем, сбора данных и составления отчета по результатам ИАЖЦ;- установления исходных данных для определения экологических характеристик данной продукционной системы1) методом количественной оценки потребляемых потоков энергии и сырьевых материалов, выбросов в атмосферу, сбросов в воду, почву (экологические входные и выходные данные), как для системы в целом, так и для системы, разделенной на единичные процессы;- идентификации тех единичных процессов в рамках продукционной системы, в которых используемые потоки энергии, сырьевых материалов и выбросов (сбросов) наиболее значительны, с целью проведения плановых улучшений;- получения данных с целью последующего их использования при определении критериев экологической маркировки;- оказания помощи при определении вариантов экологической политики, например в отношении закупок.

1) Применительно к данному стандарту термин «продукция» используют как синоним термина «продукция или услуга».

Стандарт устанавливает требования и процедуры, необходимые для сбора данных и определения цели, области исследования оценки жизненного цикла (ОЖЦ) и интерпретации результатов и отчета по инвентаризационному анализу жизненного цикла (ИАЖЦ).

Продукционная система представляет собой совокупность единичных процессов, связанных между собой потоками полуфабрикатов, выполняющих одну или более заданных функций. Описание продукционной системы включает в себя описание единичных процессов, элементарных потоков и потоков продукции через границы системы (направленные в систему или из нее), а также потоков полуфабрикатов внутри системы.

Продукционные системы подразделяют на совокупности единичных процессов. Единичные процессы соединяются между собой потоками полуфабрикатов и/или потоками отходов, предназначенных для переработки, потоками продукции — с другими продукционными системами и элементарными потоками — с окружающей средой.Разделение продукционной системы на единичные процессы упрощают идентификацию входных и выходных потоков продукционной системы. Поскольку система представляет собой физическую систему, то в каждом единичном процессе должны соблюдаться законы сохранения массы и энергии.

Собранные данные, измеренные, расчетные или оцененные, используют для количественного описания входных и выходных потоков единичного процесса и классифицируют следующим образом:- входные энергетические потоки, входные сырьевые потоки, дополнительные входные потоки, другие физические входные потоки;- продукция;- выбросы в атмосферу, сбросы в воду, сбросы в почву, другие экологические аспекты.

Цель исследования Исследование ОЖЦ — итеративный процесс. Для количественной оценки функций  продукции используют функциональную единицу.

цель функциональной единицы — создание базы, на которую нормализуют количественные оценки входных и выходных потоков. функциональная единица должна быть измеряемой величиной. Базовый поток используют для расчета входных и выходных потоков системы. Сравнения систем проводят на основе одной и той же функции, количественно оцениваемой одной и той же функциональной единицей в виде их базовых потоков.

Границы системы определяют единичные процессы. Идеальную продукционную систему следует моделировать таким образом, чтобы входные и выходные потоки на ее границе были элементарными. Учитывают следующие стадии жизненного цикла, единичные процессы и потоки:- входные и выходные потоки основной последовательности процесса изготовления/обработки;- распределение/транспортирование;- производство и использование топлива, электричества и тепла;- использование и техническое обслуживание продукции;- удаление продукции и отходов производства;- утилизация использованной продукции (включая повторное использование, рециклинг и получение энергии за счет утилизации отходов);- производство дополнительных материалов;- производство, техническое обслуживание и вывод из эксплуатации основного оборудования;- дополнительные работы, такие как освещение, отопление;- другие факторы, относящиеся к оценке воздействия (если таковые имеются). Каждый из единичных процессов должен быть изначально описан, чтобы определить:- где берет начало единичный процесс, с точки зрения получения сырьевых материалов или полуфабрикатов;- природу преобразований и операций, являющихся частью единичного процесса, и- где заканчивается единичный процесс с точки зрения получения конечной продукции или полуфабрикатов.Чтобы принять решение о том, какие входные потоки исследовать, в практике ОЖЦ используют следующие критерии, среди которых: а) масса, б) энергия, в) экологическая значимость.

Требования к качеству данных должны включать следующие параметры:- охватываемый период времени - географическая протяженность - используемая технология

Результаты инвентаризационного анализа жизненного цикла должны быть объективно и полно представлены заинтересованным сторонам

﻿﻿

14. ГОСТР ИСО 14123-2000. Безопасность оборудования промышленных производств, влияющая на управление ОС и на здоровье работающих в части опасных веществ, выделяемых оборудованием. Важность учёта этой опасности для территорий России.

Часть I Основные положення и технические требования

ЭМИССИЯ (от лат. ēmissio — выпуск, испускание) — испускание элементарных частиц (фотонов, электронов, ионов и др.) нагретым веществом (твердым телом, жидкостью) либо веществом, на которое действуют внешние электрические или электромагнитные поля, потоки быстрых частиц.

﻿﻿Область применения: условия, опасные для человека из-за опасных в-в, выделяемых оборудованием .

Опасные в-ва классифицируются:

- Очень токсичные

- Токсичные

- Вредные

- Коррозийные

- Раздражающие

- Сенсибилизирующие

- Канцерогенные

- Мутагенные

- Тератогенные

- Патогенные

- удушающие

оценка риска:

проводит изготовитель изделия.

Уровень воздействия зависит от свойств в-в, вероятности﻿ воздействия на персонал. Воздействие: краткосрочное, долгосрочное.

Опасные в-ва попадают: вдыханием, в желудок, контакт с кожей и слизистыми, под кожу.

Опасные в-ва выделяются из: любой детали, в-вв в изделии, материала или в-в,обрабатываемых машиной.

Стадии жизненного цикла: консруирование, транспортирование, монтаж, ввод в эксплуатацию, эксплотация, наладка и изменение техпроцесса, техобслуживание и ремонт, отказ, очистка, прекращение использования, утилизация.

Типы эмиссий

Переносимые по воздуху

Попадают в организм вдыханием

Источники: механообработка, паровая и тепловая конвекция, плавильные процессы, перегрузка материалов, распыление, утечки, тех обслуживание и др.

Примеры:

Респираторные раздражители: диоксид серы, хлор

Сенсибилизаторы: пары канифоли

Канцерогены: асбест, бензол

Удушающие: азот, аргон

Биологич. Агенты: пыль плесневелого сена

И др.

Оценивают по концентрации методом проб

Непереносимые по воздуху

Попадают через кожу с пищей и др.

Возникают: люки изделия, доступ в изделие, работа с материалами, неправильная эксплуатация, утечки, разрушение

Содержат: корродирующие (серная кислота), раздражители (мокрый цемент), биологич.(инфицированная кровь) и др.

Оценивают: не по концентрации, а другими критериями (напр. Микробные концентрации в эмульсиях) методами хим. Анализов смывов, флоуресцентные приборы, подсчёт микроорганизмов.

Требования и меры по снижению или устранению риска

Конструировать изделия с минимальным риском, уменьшать эмиссии, вентиляция, изоляция изделия, информирование потребителя о риске

Рекомендации об использовании и техническом обслуживании

Необходимы инструкции, инф. О правильном использовании изделия, надо производить проверки, инф. О средствах защиты.

﻿

ГОСТ ИСО 14123-2-2001 Безопасность оборудования СНИЖЕНИЕ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ОТ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЕМ Часть 2 Методика выбора методов проверки

Порядок выбора метода проверки:

Идентификация опасных веществ

Идентифицируют вещества, которые могут выделяться во время предназначенного использования изделия; Определяют вещества, которые являются опасными для здоровья, и характер опасности.;3 После того как число веществ установлено, определяют основные вещества, обладающие наиболее опасными свойствами.

Характеристика эмиссий следует установить:

- предполагаемое количество или размер эмиссии при всех предполагаемых условиях на всех стадиях жизненного цикла изделия.

- местоположение и направление эмиссии относительно изделия и предполагаемого расположения персонала;

- предполагаемое время возникновения эмиссии.

Идентификация критических факторов

Определяют любой соответствующий фактор, который вызывает эмиссию и на котором основывают метод ее снижения.

Определяют критические факторы, от которых значительно зависит эмиссия.

Технические характеристики отличительных параметров

Устанавливают отличительные параметры , связанные с критическими факторами.

Определяют значение, диапазон значений, условие или состояние отличительного параметра, требуемого для снижения эмиссии.

Проверка путем сбора данных.

РФ- промышленное цивилизованное демократическое государство, поэтому необходима забота о сохранении здоровья работников на предприятиях. Для этого и используется в частности этот стандарт.

15. ГОСТ Р ИСО 14031-2001. Оценивание Экологической эффективности (03Э) предприятия. Цель и порядок выполнения работ. Показатели ОЭ3, их виды (П3У, ПЭФ), их значимость для повышения эффективности управления ос.

Оценивание экологической эффективности (ОЭЭ) - внутренний процесс и инструмент управления, предназначенный для обеспечения руководства достоверной и подтверждаемой текущей проверкой информацией, позволяющей определить, соответствует ли экологическая эффективность организации совокупности критериев, заданных руководством организации. Организации, имеющие систему управления окружающей средой, оценивают соответствие своей экологической эффективности политике, целям, плановым показателям и другим критериям экологической эффективности. Если организация не имеет такой системы, ОЭЭ позволяет:- идентифицировать экологические аспекты; - оценить, какие аспекты являются для нее наиболее важными; - задать критерии экологической эффективности; - оценить соответствие своей экологической эффективности этим критериям. ОЭЭ и экологические аудиты помогают руководству организации оценить свою экологическую эффективность, при необходимости идентифицировать области, требующие улучшения. ОЭЭ - это постоянный процесс сбора и оценки данных и информации для обеспечения текущего оценивания эффективности и тенденций ее изменения со временем. В отличие от этого экологические аудиты проводят периодически для подтверждения соответствия определенным требованиям.

Оценивание экологической эффективности (ОЭЭ) - внутренний процесс управления, использующий показатели, предоставляющие информацию, позволяющую сравнить прошлую и настоящую экологическую эффективность организации с критериями этой эффективности. ОЭЭ осуществляют по следующей модели управления: «Планирование - Выполнение - Проверка - Действие». Ниже перечислены стадии этого процесса.

а) Планирование 1) планирование ОЭЭ; 2) выбор показателей для ОЭЭ (выбор из числа существующих показателей и разработка новых показателей). б) Выполнение 1) сбор данных, относящихся к выбранным показателям; 2) анализ и преобразование данных в информацию, описывающую экологическую эффективность организации; 3) оценка информации, описывающей экологическую эффективность организации в сравнении с критериями экологической эффективности организации; 4) подготовка отчета и передача информации, описывающей экологическую эффективность организации. в) Проверка и действие 1) рассмотрение и совершенствование ОЭЭ.

Показатели ОЭЭ Показатели ОЭЭ подразделяют на две категории: - показатели экологической эффективности (ПЭЭ); - показатели состояния окружающей среды (ПСОС).  ПЭЭ подразделяют на два типа: - показатели эффективности управления (ПЭУ), обеспечивающие информацию об усилиях, предпринимаемых руководством с целью воздействия на экологическую эффективность организации; - показатели эффективности функционирования (ПЭФ), обеспечивающие информацию об экологической эффективности функционирования организации.  ПСOС дают представление о фактическом или потенциальном воздействии на окружающую среду экологических аспектов деятельности и тем самым способствуют планированию и внедрению ОЭЭ.

В контексте ОЭЭ управление организацией включает в себя экологическую политику, людей, планирование деятельности, практические действия и процедуры на всех уровнях организации, так же как решения и действия, связанные с экологическими аспектами организации. Усилия и решения, предпринимаемые руководством организации, могут влиять на характеристики функционирования организации и взаимодействовать с общей экологической эффективностью организации.  ПЭУ должны предусматривать информацию о способности организации и предпринимаемых усилиях в такой управленческой деятельности, как обучение, выполнение требований законодательства, обеспечение ресурсами и их эффективное использование, регулирование затрат на управление окружающей средой, обеспечение сбыта, разработки продукции, документации или проведение корректирующих действий, которые влияют или могут повлиять на экологическую эффективность организации. ПЭУ должны помогать усилиям руководства, решениям и действиям по улучшению экологической эффективности.

Например, ПЭУ могут быть использованы для отслеживания: - внедрения и эффективности различных программ управления окружающей средой; - действий руководства, влияющих на экологическую эффективность организации и, возможно, состояние окружающей среды; - особо важных усилий для успеха управления окружающей средой организации; - способности управления окружающей средой организации, включая гибкость реагирования на изменения условий, связанных с конкретными целями, эффективной координацией, или способности решать проблемы; - соответствия законодательным и нормативным требованиям, соответствия другим требованиям, которым должна удовлетворять организация;- финансовых затрат и выгод.

В дополнение к этому ПЭУ позволяют: - предсказать изменения эффективности;- идентифицировать причины, когда фактическая эффективность превышает, или не достигает соответствующих критериев экологической эффективности; - идентифицировать возможности предупреждающих действий.

ПЭФ должны предоставлять руководству информацию об экологической эффективности функционирования организации.

ПЭФ охватывают: - входные материальные потоки (например обработанные, восстановленные, повторно используемые или исходные сырьевые материалы, природные ресурсы), энергию и услуги; - обеспечение поставок для функционирования организации;- проектирование, монтаж, функционирование (включая аварийные ситуации и отклонения в работе) и техническое обслуживание сооружений и оборудования организации; - выходные потоки: продукцию (например основную продукцию, полуфабрикаты, восстановленные и повторно используемые материалы), услуги, отходы (твердые, жидкие, опасные, безопасные, пригодные к восстановлению, повторному использованию), выбросы/сбросы (выбросы в атмосферу, сбросы в воду или землю, шум, вибрации, тепло, радиация, свет), являющиеся результатом функционирования организации.

Когда разнообразная деятельность или имеющиеся материальные объекты позволяют произвести или получить какую-либо дополнительную продукцию или услуги, организация должна их учитывать при оценке экологической эффективности.

Пример 1. Организация, предоставляющая услуги, размещается на участке, для которого известно, что по имеющейся информации качество воздуха там неудовлетворительное и необходимо выбрать соответствующие показатели для ОЭЭ, соответствующие цели снижения выбросов транспортных средств. ПСОС - концентрация в воздухе загрязнителей, связанных с выбросами транспортных средств ПЭФ: - снижение выбросов двигателей, связанное с использованием альтернативных топлив; - общее количество расходуемого топлива; - эффективность использования топлива двигателями транспортных средств; - частота технического обслуживания транспортных средств;- число транспортных средств, оборудованных средствами экологического контроля. ПЭУ: - количество денег, затраченных на развитие общественного транспорта и его использование; - результативность попыток снизить расход топлива, улучшить техническое обслуживание транспорта, эффективность использования топлива и использование альтернативных топлив. Пример 2В географическом регионе, где имеющаяся экологическая информация указывает на важность снижения потребления воды, организация может выбрать показатели для ОЭЭ, относящиеся к измерению экономии расходования воды, что не может быть сделано без следующей информации: ПСОС: - уровень грунтовых вод; - скорость пополнения водных ресурсов. ПЭФ: - количество ежедневно расходуемой воды; - количество воды, расходуемой на единицу продукции. ПЭУ: - количество денег, затраченных на исследования методов снижения потребления воды.

# Загрязнение атмосферы.

Под качеством атмосферы понимают совокупность ее свойств, определяющих степень воздействия физических, химических и биологических факторов на людей, растительный и животный мир, а также на материалы, конструкции и окружающую среду в целом. Качество атмосферы зависит от ее загрязненности, причем сами загрязнения могут попадать в нее от природных и антропогенных источников.

Под загрязнением атмосферы понимают привнесение в нее примесей, которые не содержатся в природном воздухе или изменяют соотношение между ингредиентами природного состава воздуха. Загрязнение атмосферного воздуха может быть естественным (природным) и антропогенным.

Загрязнение атмосферы

Естественное загрязнение Антропогенное загрязнение

| происходит в результате природных явлений: -извержение вулканов -испарение морской воды -выветривание горных пород -выдувание почвы -лесные и степные пожары | происходит в результате практической деятельности человека: -промышленные и транспортные предприятия; -сельскохозяйственные и строительные организации; - коммунально-бытовые объекты. |
| --- | --- |

В зависимости от формы материи загрязнения подразделяют:

1. Вещественные (механические, химические и биологические загрязнения в виде примесей),

2. Энергетические (тепловые, акустические, электромагнитные и ионизирующие излучения)

3. Вещественно-энергетические (радионуклиды).

Степень загрязнения атмосферы зависит от количества выбросов вредных веществ и их химического состава, от высоты, на которой осуществляются выбросы, от климатических условий, определяющих перенос и рассеивание веществ.

Примеси поступают в атмосферу в виде газов, паров, жидких и твердых частиц. Газы и пары образуют с воздухом смеси, а жидкие и твердые частицы - аэрозоли (дисперсные системы), которые подразделяют на пыль (размеры частиц более 1 мкм), дым (размеры твердых частиц менее 1 мкм) и туман (размер жидких частиц менее 10 мкм).

Основные химические примеси.

Оксид углерода (СО) - «угарный газ», бесцветный газ, не имеющий запаха. Образуется в результате неполного сгорания ископаемого топлива (угля, газа, нефти). При этом 65% от всех выбросов приходится на транспорт, 21% - на мелких потребителей и бытовой сектор, а 14% - на промышленность. Максимальная разовая ПДК СО - 5 мг/м3, а среднесуточная -3 мг/м3.

Уменьшение выбросов угарного газа достигается путем дожигания отходящих газов и использования альтернативных источников топлива.

Диоксид углерода (СО2), или углекислый газ, - бесцветный газ с кисловатым запахом и вкусом, продукт полного окисления углерода. Является одним из парниковых газов.

Диоксид серы (SO2) (сернистый ангидрид) - бесцветный газ с резким запахом. Образуется в процессе сгорания серосодержащих ископаемых видов топлива, а также при переработке сернистых руд. Участвует в формировании кислотных дождей. Максимальная разовая ПДК для диоксида серы составляет 0,5 мг/м3, а среднесуточная - 0,05 мг/м3.

Оксиды азота (NO и NO2) - газообразные вещества, объединяются одной общей формулой NOх. Образуются при всех процессах горения. Оксид азота окисляется до диоксида, который представляет собой красно-белый газ с неприятным запахом, сильно действующий на слизистые оболочки человека.

Другим источником NOх являются предприятия, производящие азотные удобрения, азотную кислоту и нитраты. На транспорт приходится 55% выбросов NOх, на энергетику - 28%, на промышленные предприятия - 14%, на мелких потребителей и бытовой сектор - 3% . Максимальная разовая ПДК диоксида азота составляет 0,085 мг/м3, а среднесуточная - 0,04 мг/м3

Озон (О3) - газ с характерным запахом, относящийся к наиболее токсичным из всех обычных загрязняющих воздух примесей. В нижнем атмосферном слое озон образуется в результате фотохимических процессов с участием диоксида азота и летучих органических соединений (ЛОС). Озон относят к 1-му классу опасности, при этом максимально разовая ПДК составляет 0,16 мг/м3 а среднесуточная - 0,03 мг/м3.

Углеводороды - химические соединения углерода и водорода, содержащиеся в несгоревшем бензине, жидкостях, применяемых в химчистке, промышленных растворителях и т.д.

Свинец (РЬ) - серебристо-серый токсичный металл. Широко используется для производства припоя, красок, боеприпасов, типографского сплава и т.п. Основным источником (около 80%) загрязнения атмосферы соединениями свинца являются выхлопные газы транспортных средств. Для свинца среднесуточная ПДК составляет 0,0003 мг/м3.

Фреоны - группа галогеносодержащих веществ. Их преимуществом перед другими веществами является то, что они не горючи, не токсичны и нейтральны. Фреоны, представляющие собой хлорированные и фторированные углероды. Применяют в качестве хладагентов в холодильниках и кондиционерах, пенообразующих агентов, в установках для газового пожаротушения.

Промышленные пыли в зависимости от механизма их образования подразделяют на следующие 4 класса:

механическая пыль - образуется в результате измельчения продукта в ходе технологического процесса;

возгоны - образуются в результате объемной конденсации паров веществ при охлаждении газа;

летучая зола - содержащийся в дымовом газе во взвешенном состоянии несгораемый остаток топлива, образуется из его минеральных примесей при горении;

промышленная сажа - твердый высокодисперсный углерод, образуется при неполном сгорании или термическом разложении углеводородов.

# Методы и средства защиты атмосферы.

Все методы и средства защиты атмосферы можно объединить в три группы.

В первую группу входят мероприятия, направленные на снижение мощности выбросов, т.е. уменьшение количества выбрасываемого вещества в единицу времени. Во вторую группу входят мероприятия, направленные на защиту атмосферы путем обработки и нейтрализации вредных выбросов специальными системами очистки. В третью группу входят мероприятия по нормированию выбросов как на отдельных предприятиях и устройствах, так и в регионе в целом. Радикальным решением для защиты важнейшего элемента окружающей

Системы и методы очистки воздуха

| От пылей | От туманов | От газопарообразных примесей |
| --- | --- | --- |
| - сухие пылеуловители (циклоны) - мокрые пылеуловители (форсуночные скрубберы и трубы Вентури) - электрофильтры - рукавные и пористые фильтры | -туманоуловители (волокнистые фильтры) | - абсорбционные (поглощение газового компонента жидкостью) - адсорбционные (поглощение газового компонента твердым сорбентом) - хемосорбционные (поглощение газов и паров твердыми или жидкими поглотителями с образованием химических соединений) - термические (высокотемпературное дожигание) - каталитические (использование катализатора - платина, оксид меди, марганца) |

17. Инженерные методы и средства защиты поверхностных вод и почв от вредных сбросов и отходов промпредприятий. Утилизация и ликвидация отходов производства и потребления. Сквозной, оборотный и циркуляционный техногенные ресурсные ЦИКЛЫ.

Промышленность – крупнейший потребитель воды. (напр. На 1 тонну выплавки чугуна необходимо 300м3 воды). Естественно, что использованная в производстве вода загрязнена крупно и мелкодисперсными примесями, растворимыми примесями и органическими веществами, минеральными примесями, растворёнными газами.

Перед сбросом эту загрязнённую воду необходимо очищать методами, зависящими от характера примесей.

крупно и мелкодисперсными примесями

| Диспергиров, эмульсированные примеси | устранение | уничтожение |
| --- | --- | --- |
| Центрифуги, фильты, электролитическое вздействие | захоронение | Термическое влздействие |

растворимыми примесями и органическими веществами

| Регенеративные методы | Деструктивные методы |
| --- | --- |
| Экстракция, адсорбция | Хлорирование, озонирование, радиационное окисление |

минеральными примесями

электровоздействие, вымораживание, дестиляция

растворёнными газами оттувка, нагрев

Почвы загрязняются пестицидами, нитратами, тяжёлыми металлами  и радионуклидами. Охрана почв от загрязнений является важной задачей человека, так как любые вредные соединения, находящиеся в почве, рано или поздно попадают в организм человека. Во-первых, происходит постоянное вымывание загрязнений в открытые водоёмы и грунтовые воды, которые могут использоваться человеком для питья и других нужд. Во-вторых, эти загрязнения из почвенной влаги, грунтовых вод и открытых водоёмов попадают в организмы животных и растений, употребляющих эту воду, а затем по пищевым цепочкам опять-таки попадают в организм человека. В-третьих, многие вредные для человеческого организма соединения имеют способность кумулироваться в тканях, и, прежде всего, в костях.

По оценкам исследователей, в биосферу поступает ежегодно около 20-30 млрд т твёрдых отходов, из них 50-60 % органических соединений, а в виде кислотных агентов газового или аэрозольного характера — около 1 млрд т. Проблема охраны почв очень сложна. Необходимо тщательно обезвреживать, надёжно складировать и утилизировать токсичные промышленные отходы на специальных изолированных полигонах, уменьшать использование пестицидов, следить за выбросами и сбросами тяжёлых металлов и др. вредных в-в в атмосферу и воду.

В зависимости от способов утилизации и ликвидации отходов производств и потребления в настоящее время принято выделять три вида техногенных ресурсных циклов: сквозной, оборотный и циркуляционный. Исторически сложилось так, что большинство технологических  процессов строились не по наиболее совершенным наукоемким технологиям, а по сквозной схеме, т.е. по принципу одноразового использования ресурсов. Циркуляционный: Этот цикл объединяет процессы, совершаемые как бы по спирали в некоторой последовательности, при этом определенный участок спирали представляет собой жизненный цикл продукции, включая ее производство, потребление и переработку отходов производства и потребления во вторичное сырье, которое затем полностью или частично запускается в жизненный цикл, но другой продукции.К преимуществам циркуляционного техногенного ресурсного цикла перед другими видами относятся высокая концентрация многих полезных компонентов во вторичных материальных ресурсах и возможность их эффективной переработки в комплексное вторичное сырье, потребляемое в параллельно работающих производственных циклах. Оборотный: В этом цикле выполняется улавливание веществ, участвующих в технологическом процессе и обычно попадающих в отходы, для их повторного использования в данном технологическом процессе. Здесь оборот веществ следует рассматривать как оборот непосредственного сырья и технологических сред, в качестве которых наиболее часто используют воду и атмосферный воздух. Поскольку объемы технологических сред значительно превышают объем сырья, то в первую очередь следует обеспечивать оборот первых. Наиболее типичным примером такого цикла является оборотное водоснабжение, т.е. повторное использование большей части воды (после ее очистки и кондиционирования или без таковых) без поступления ее в природные циклы.

Отходами производства следует считать остатки сырья, материалов и полуфабрикатов, образовавшиеся при изготовлении продукции и полностью или частично утратившие свои потребительские свойства, а также продукты физико-химической переработки сырья, получение которых не являлось целью производственного процесса и которые в дальнейшем могут быть использованы как готовая продукция после соответствующей обработки или как сырье для переработки. Отходами потребления считаются различного рода изделия, комплектующие детали и материалы, которые по тем или иным причинам непригодны для дальнейшего использования. Эти отходы можно разделить на промышленные и бытовые. К промышленным относятся, например, металлолом, вышедшее из строя оборудование, изделия технического назначения из резины, пластмасс, стекла и др. Бытовыми отходами являются пищевые отходы, изношенные изделия бытового назначения (одежда, обувь и пр.), использованные изделия различного рода (упаковки, стеклянная и иные виды тары) и др. Все виды твердых отходов производства и потребления по возможности использования можно разделить, с одной стороны, на вторичные материальные ресурсы, которые уже перерабатываются или переработка которых планируется, и, с другой — на отходы, которые на данном этапе развития экономики перерабатывать нецелесообразно и которые неизбежно образуют безвозвратные потери. В основном на данное время используются методы термического уничтожения отходов или их захоронение лишь небольшая часть идёт на переработку.

18. Экологический паспорт предприятия. Цели его разработки и анализа. Основные разделы и особенности их заполнения.

Экологический паспорт предприятия - это комплексный документ, содержащий характеристику взаимоотношений предприятия с окружающей средой. Экологический паспорт содержит общие сведения о предприятии, используемом сырье, описание технологических схем выработки основных видов продукции, схем очистки сточных вод и аэровыбросов, их характеристики после очистки, данные о твердых и других отходах, а также сведения о наличии в мире технологий, обеспечивающих достижение наилучших удельных показателей по охране природы. Вторая часть паспорта содержит перечень планируемых мероприятий, направленных на снижение нагрузки на окружающую среду, с указанием сроков, объемов затрат, удельных и общих объемов выбросов вредных веществ до и после осуществления каждого мероприятия.

Цель и разработки экологического паспорта является определение влияния предприятия на окружающую среду и контроль соблюдения им природоохранных норм и правил в процессе хозяйственной деятельности. Экологический паспорт разрабатывается предприятием за счет его средств и утверждается руководителем предприятия по согласованию с природоохранными органами.

В экологическом паспорте содержатся разделы, посвященные таким сторонам деятельности предприятия, как рациональное использование сырья, топлива, энергии, утилизация отходов. Это одно из самых результативных направлений природоохранной деятельности длительное время практически не использовалось.

Заполнение всех форм экологического паспорта обязательно. Допускается включать дополнительную информацию по заполнению паспорта в соответствии с требованиями территориальных органов по охране природы или по согласованию с ними. Ответственность за достоверность информации и полноту заполнения таблиц и разделов экопаспорта и вносимых изменений несет руководитель природопользователя.

Контроль правильности разработки и ведения экопаспорта осуществляет территориальное подразделение специально уполномоченного государственного органа Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды.

19. Экологические проблемы и пути их решения при проектировании и эксплуатации полигонов, космодромов и стендовых испытательных  комплексов жрд.

Вот здесь: http://epizodsspace.testpilot.ru/bibl/a-i-k/1994/5-6/plesestk.html

Есть что-то, что можно выделить…)

Ракеты “Союз”, “Зенит” используют в качестве топлива керосин и жидкий кислород, а для ракет “Протон”, “Циклон”, “Рокот”, “Днепр” и боевых ракет SS-19, SS-20 применяются высокотоксичные жидкие компоненты - диметилгидразин и тетроксид азота.

Падающие ступени ракет содержат значительное количество остатков токсичного топлива (до 2 тонн), которое при падении ступени попадает в окружающую среду, загрязняя почву, поверхностные водоемы, грунтовые воды и растительность. Кроме того, за время эксплуатации Байконура произошло несколько десятков крупных аварий ракет, и данные о последствиях этих аварий до сих пор остаются недоступными для общественности. Отсутствует и образовательная программа по безопасности ракетно-космической деятельности.

В настоящее время Казахстан не располагает объективной оценкой воздействия ракетно-космической деятельности на окружающую среду. Не оценен риск и ущерб от такой деятельности. Нет должного контроля со стороны соответствующих министерств и ведомств над деятельностью российской стороны, эксплуатирующей космодром: отсутствует система экологического мониторинга, нет карт загрязнения компонентами ракетного топлива, не проводится контроль над изъятием из хозяйственного оборота ступеней ракет в районах падения (фактически, эти фрагменты используются местным населением для выпаса скота и проезда).

Места падения ракетных ступеней и места аварий ракет никак не обозначены на местности, отсутствуют общедоступные карты и автомобильные атласы дорог с нанесенными на них опасными зонами, слабо налажена телефонная и радиосвязь с отдаленными поселками. Все это усугубляет риск возможных несчастных случаев при неизбежных авариях ракет.

У населения, проживающего в зоне влияния космодрома, средняя продолжительность жизни ниже, чем в целом по республике, а заболеваемость выше. Не проводятся целевые лечебно-оздоровительные и реабилитационные мероприятия для населения.

Социально-экономическая напряженность среди населения, проживающего в окрестностях космодрома Байконур и районов падения ступеней ракет, достаточно велика и значительно обострилась после двух аварий ракет “Протон” в 1999 году, когда крупные обломки упали во дворы частных домов в селах. При этом, законы Казахстана не предусматривают обязательное страхование жизни, здоровья и имущества населения от возможного ущерба от ракетно-космической деятельности. Социальная же активность населения чрезвычайно низка.

Острота и важность проблемы обусловлены тем, что уже более сорока лет ракетно-космический комплекс бесконтрольно эксплуатирует природу для решения технологических проблем, совершенно без учета интересов населения, проживающего непосредственно под трассами пролета ракет.

Вопросы экологической безопасности при осуществлении космической деятельности

В рамках Федеральной космической программы России и при коммерческих пусках Роскосмосом постоянно выделяются средства для снижения последствий и объективной оценки влияния ракетно-космической деятельности (РКД), в том числе и на Алтае. При каждом пуске проводятся мероприятия по обеспечению безопасности населения в районах падения (РП) отделяющихся частей (ОЧ) ракет-носителей (РН), их эвакуации и утилизации, обеззараживанию мест падения и экологический мониторинг.

Роскосмосом разрабатываются и внедряются конструктивные мероприятия с целью уменьшения выбросов остатков ракетного топлива в окружающую среду и размеров районов падения ОЧ существующих РН. Ведутся разработки перспективных ракет-носителей на нетоксичных компонентах топлива.

Проводятся регулярные исследования состояния окружающей среды и здоровья населения территорий, прилегающих к районам падения ОЧ РН, с привлечением региональных организаций (Институт водных и экологических проблем СО РАН, Краевое государственное учреждение "Научно-исследовательский институт региональных медико-экологических проблем", г. Барнаул). Исследования показывают, что РКД не оказывает существенного влияния на экологию и здоровье местного населения, в частности, приведенные в вопросе признаки заболеваний, ни как не связаны с проведением пусков РН.

В Викуловском районе Тюменской области расположен район падения (РП) первой ступени ракеты-носителя «Днепр», которая не содержит источников радиоактивного излучения. Использование РП (один – два раза в год) проводится на основании договора с Администрацией Тюменской области. После пуска проводится эвакуация ступени, обеззараживание места падения и контроль состояния окружающей среды, который показывает, что химическое загрязнение окружающей природной среды ракетным топливом является локальным и непродолжительным по времени. С течением времени загрязнение продуктами трансформации топлива сохраняется на уровне фоновых значений.

Обеспечение экологических требований при осуществлении космической деятельности

Обеспечение защиты окружающей среды ведется по следующим направлениям:

- – отказ от токсичных компонентов;

- – снижение объемов огневых испытаний на углеводородном горючем;

- – сокращение зон отчуждения;

- – очистка территорий районов падения от отделяющихся частей и их фрагментов;

- – обеспечение максимально более полной выработки топлива в баках ракеты;

- – разработка технологий и технических средств локализации и нейтрализации проливов токсичных компонентов ракетных топлив (КРТ) в местах падения отработавших ступеней и аварийных изделий;

- – разработка очистных установок стоков и выбросов при испытаниях и эксплуатации объектов РКТ и др.

Жесткие нормы содержания компонентов ракетных топлив (КРТ) и их производных в окружающей среде предопределяют большую важность разработки методов контроля, прогноза и минимизации экологического воздействия при работах с КРТ на всех этапах – от транспортировки до применения на испытательных площадках, стартовых комплексах и зонах падения отработавших ступеней и блоков ракет. Особую опасность представляют различные нештатные ситуации, связанные с несанкционированным попаданием в окружающую среду КРТ, их производных, продуктов разложения и взаимодействия, а также загрязнение окружающей среды остатками КРТ в металлоконструкциях отработавших ступеней РН. Для решения указанных вопросов проводится:

- – разработка методов мониторинга окружающей среды в местах хранения и применения компонентов ракетного топлива;

- – разработка рекомендаций для выбора оптимальных схем устройств и сооружений для нейтрализации, улавливания и локализации продуктов разложения и взаимодействия КРТ на стендовых и стартовых сооружениях, в т.ч. при нештатных ситуациях;

- – проведение исследований методов и систем обезвреживания токсичных КРТ в отработавших ступенях;

- – разработка структуры нормативно-технической документации по правилам проектирования, строительства, эксплуатации средств защиты, обеспечивающих экологическую безопасность при работах с КРТ на испытательных площадках;

- – экологическое обследование районов падения отработавших ступеней и прилегающих территорий;

- – разработка системы правового, нормативно-технического, методического и информационного обеспечения экономической безопасности космической деятельности и др.